## ESERCIZI SUI GAS PERFETTI

ESERCIZIO 1

### Problema della miscelazione di due gas diversi in uno scatolone adiabatico

## Figura 1.1 – Stato iniziale

## Lo scatolone adiabatico ha pareti coibentate e quindi la trasformazione termodinamica avviene senza scambio di calore tra l’interno e l’esterno del recipiente.

## Lo stato iniziale presenta il volume interno dello scatolone suddiviso in due da un setto, rimuovibile dall’esterno mediante spine, che separa due gas (aria) aventi stati fisici diversi noti:

|  | Unità di misura | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Volume | mc. | 1 | 2 |
| Temperatura | °C | 100 | 200 |
| Pressione | BAR | 1 | 10 |

Togliendo le spine che reggono il setto interno i gas si mescolano, dopo uno stato intermedio di disordine, otteniamo uno stato finale del quale conosciamo il volume V3 = mc. 3

## Voglio conoscere la pressione P3 e la temperatura T3 dello stato finale

Figura 2.1 – stato finale

Uso l’equazione del 1° principio della Termodinamica

(1)

Vale a dire che l’entalpia finale meno l’entalpia iniziale deve essere uguale allla quantità di calore scambiato meno il lavoro, ma poiché:

- la miscelazione è in recipiente coibentato quindi adiabatica (senza scambio di calore con l’esterno)

- il recipiente è rigido con volume costante il lavoro è nullo

quindi annullandosi Q-L l’equazione diventa

(2)

quindi

(3)

ma piochè l’entalpia interna è nelle grandezze estensive (non in quelle specifiche) come la massa

(4)

divido tutto per Cv e ottengo:

(è una media pesata e ponderata)     (5)

per trovare le masse si utilizza la Legge dei Gas perfetti nella sua forma estensiva

(6)      da cui         (7)

sapendo che :

t = temperatura assoluta in Kelvin

dalla (7)

sommandoli si ottiene

sostituendo alla (5) si ottiene

(si trova una media pesata delle masse)

avendo trovato la temperatura e la massa dalla (6) si ottiene la pressione

poiché ogni 100.000 = 1 BAR (Pascal)

Oss.- la pressione finale è maggiore della media delle pressioni iniziali

Alla prova d’esame può presentarsi un’esecizio simile ma può ad esepio essere richiesto uno degli stati iniziali dando come noto lo stato finale.

N.B. - Per facilitare il calcolo l’entalpia  è meglio utilizzare i °C.

ESERCIZIO 2

Si propone ora un’esercizio simile al precedente ma con gas diversi:

## Problema della miscelazione di due gas diversi in uno scatolone adiabatico

1=O2        2=N2

Figura 1.2 stato iniziale e finale

La massa molare di

La massa molare di

Dati:

Incognite ,, composizione (Nitrox)

Poiché è un misto di azoto e ossigeno quindi se è il 21% è aria, mentre se la percentuale è maggiore la composizione è arricchita, se invece è minore di tale percentuale è impoverita

Calcolando le due masse iniziali ottengo le composizioni dalla (7)

Oss. –pur avendo le stesse caratteristiche dell’esercizio precedente la massa è più grande

(massa azoto)

da cui si ottiene sommando

le FRAZIONI MASSICHE (g)

IN MASSA

IN MASSA

normalmente con miscugli di gas non si fa il rapporto di masse, dando le percentuali si deve sempre specificare se sono : in massa, in volume, ecc. per evitare confusione.

Si procede ora al calcolo del numero di moli

(ossigeno)

(azoto)

sommando questi valori con il precente si trova il N° di moli totali

si procede ora a calcolare le frazioni molari (come le fr. Massiche)

FRAZIONI MOLARI (X)

è un’aria respirabile leggermente arricchita di ossigeno

si procede nel calcolo dell’energia interna dalla (3)

(4)

si ricerca ora i valori specifici di ossigeno e azoto all’interno della miscela

il rapporto (assunto qui)

(8)   ma poiché

si ottiene

se il volume finale fosse aria (21%) allora varrebbe la seguente

si esegue invece in questo caso il calcolo preciso:

si calcola ora la temperatura

uso la (6) per calcolare la pressione finale

da cui

(10)

anche per ottenere R3, essendo una miscela, uso la media pesata

utilizzando la (10) ottengo

(pressione finale)

ESERCIZIO 3 – POMPA DA BICICLETTA

Il volume di aria in 1 per effetto del pistone defluisce in V2

V2                           V1

Figura 1.3 –  esercitando lavoro sul pistone

TA= Temperatura atmosferica = 20°C

PA= 1 BAR

Figura 2.3 – schematizzazione della pompa da bicicletta

Situazione iniziale VA=3 mc.

|  | 1 mc. |
| --- | --- |
|  | 2 mc. |

Situazione finale VB=1 mc.       Si chiede:

| temperatura finale |  | ? |
| --- | --- | --- |
| Pressione finale |  | ? |
| Lavoro fatto netto |  | ? |

Ipotizzando che tutto sia isolato termicamente si considera la trasformazione adiabatica, poichè avviene in modo molto rapido, in quanto il gas che esce dalla pompa non ha il tempo sufficiente per trasmettere il calore

Si ricercano ora le coordinate

perchè adiabatica

conoscendo il V e p finali si calcola ora la massa, usando la (7)

a 20°C

si calcola ora la temperatura in B usando la (6)

= 186,9 °C

utilizzando il 1° principo della termodinamica

non avendo scambio di calore con l’esterno poiché considerato adiabatico

quindi

si trova nelle tabelle

questo non è il lavoro netto svolto dall’uomo poiché è comprensivo anche della pressione esterna esercitata dall’aria, quindi:

questa porzione di lavoro è svolta dalla spinta dell’aria

lavoro netto fatto dall’uomo

Oss.- esaminando un altro esempio simile al suesposto ma con una pompa diversa dalla precedente avente una condotta di sola entrata di aria dotata di valvola e una condotta di uscita dell’aria in questo caso si ha:

Aria

Figura 2.4

lavoro svolto dall’aria

l’area del ciclo dell’aria rappresenta il precorso che si svolge :

quando si tira il pistone l’aria entra dal condotto giallo, mentre quando il pistone viene spinto la valvola posta sul condotto giallo si chiude e l’aria esce dal condotto verde.

ESERCIZIO 5

Q=10.000 J

Figura 1.5 – stato iniziale

L’esercizio si svolge apportando calore Q ad un contenitore simile ad una pentola con coperchio a stantuffo in modo tale che lo stesso possa scorrere all’interno del vano della pentola stessa (sistema aperto), viene sopra rappresentato (figura 1.5) lo stato iniziale: apportando calore la pressione interna aumenta e fa alzare lo stantuffo di una quantità che viene indicata con    dati:

| p1 | 3 BAR |
| --- | --- |
| V1 | 0,3 mc |
| T1 | 20 °C |

la parte del grafico inferiore a 1 BAR rappresenta il lavoro svolto dall’aria

si vuole conoscere: il volume finale (V2), la temperatura finale (t2), e l’aumento dell’energia potenziale (  )

(11)

Kg

(12)

(13)

deve essere presa in considerazione solo l’area superiore a P0= 1 BAR

a pressione costante

(14)

nota la temperatura e la pressione si può calcolare il volume

(15)

Kg

dalla (14) si ottiene:

dalla (15) si ottiene

dalla (13) si trova il lavoro

# Text boxes

3

- 2

aria                     aria