# Giacomo Ribolla, mat. 133187 data 17-01-2002 ore 16.30 / 18.30

# Esercitazioni d’esame

# Esame del 7-12-2001: esercizio 1  2  3

# Esame del 29-6-2001: esercizio 1  2  3

# Consigli per una giusta lettura dei dati e Consigli per l’uso delle griglie excel.

# Esercizio n 1 esame del 7-12-2001

In un recipiente cilindrico è contenuta acqua. Il recipiente ha un diametro D1 pari ad 1+0.02*CD m, e un’altezza H pari a 5+E m. L’acqua esce da un foro (( =0.5) a sezione circolare di diametro D2 = 1/25 D2. Determinare la velocità iniziale di fuori uscita dell’acqua e il tempo necessario per lo svuotamento.

Consigli:

per svolgere questo esercizio è necessaria la conoscenza della teoria riportate nelle tesine 20- l’equazione di Bernoulli- e 21- calcolo delle perdite di carico-.

Svolgimento:

utilizzo l’equazione di Bernoulli, scegliendo la prima sezione a pelo libero dell’acqua e la seconda all’imboccatura del foro.

for.1

osservo che: L= nullo; W1 è trascurabile rispetto a W2; non c’è differenza di pressioni (P= 0

ottengo perciò:

for.2

da cui:

for.3

poiché:

OSSERVAZIONE: è più corretto sostituire ed H, la variabile h che va da H…0, poiché la velocità non è costante ma diminuisce in proporzione all’altezza.

for.4

per l’equazione di continuità so che

W1A1= W2A2

for.5

da for.5 e for4 ottengo

for.6

usando la legge del moto del pelo libero

for.7

sostituendo a W1 la for6 e svolgendo le opportune semplificazioni ottengo:

for.8

Griglia excel per verifica risultati.

# Esercizio n 2 esame del 7-12-2001

In una caldaia per la produzione di vapore,una resistenza  genera calore per effetto joule. La potenza generata è pari a  P = 1000+EF Watt. La caldaia contiene acqua satura aPsat =10+C bar. Determinare Tsat e QM vap.

Consigli:

per svolgere questo esercizio è necessaria la conoscenza globale dalla termodinamica

Svolgimento:

la Tsat si trova sulle tabelle.

Analisi grafica della trasformazione.

Il calore necessario Q = r calore latente di vaporizzazione per kg; r è tabellato.

La potenza è uguale a:

da cui ottengo:

in questo esercizio non è fornita nessuna griglia excel per le soluzioni; riportiamo un esempio numerico:

mat: 123456

P = 1056 Watt

Psat = 13 bar

Dalla tabelle ottengo: Tsat = 191°C   r = 1976 kJ/kg

Seguendo le formule ottengo QM = 0.534 g/s

# Esercizio n 3 esame del 7-12-2001

Un aereo vola a velocità u= 700+2*BC km/h, a una quota tale per cui la pressione è P = 0.3+ D/20 bar e la temperatura è Ta = 0°C. sul muso dell’aereo è montato un tubo di Pitot, determinare la pressione differenziale (P e la pressione di ristagno Pr

Consigli:

per svolgere questo esercizio è necessaria la conoscenza della teoria riportate nelle tesine n 22 – metodi di misurazione fluido dinamici-.

Svolgimento:

da Bernoulli, sapendo che L =0; u1 =0; e che Z1-Z2 =0 e chiamando P2 -P1 = (P; ottengo

for.1

OSSERVAZIONE: non posso usare il ( dell’aria normale perché la pressione è più bassa ma lo devo calcolare in funzione di P e di T ,  poiché

Pv = Rt

Calcolo (. Sostituendo nelle for.1 u e ( ottengo (P

Pr  lo calcolo sapendo che

PR = P - (P

Griglia excel per verifica risultati.

# Esercizio n 1 esame del 29-06-2001

Determinare il peso e il volume di una massa d’aria di pressione P = 2+D bar; temperatura T = 50+EF °C e entalpia H = 120+BC kJ

Consigli:

per svolgere questo esercizio è necessaria la conoscenza della teoria riportate nelle tesine 5 - gas perfetti-.

Svolgimento:

uso equazione di stato dei gas perfetti

Pv = RT

Da cui ottengo v. So poi che

H = M h =M cp T

cp = 1000, otteno così la massa M con la quale posso calcolare volume e Peso

V = M v

P = M g

g = 9.81 N

Griglia excel per verifica risultati.

# Esercizio n 2 esame del 29-06-2001

Determinare la perdita di carico R e il coefficiente di perdita di carico localizzato

( causati da un filtro, sapendo che (P = 0.03+0.01*D bar, e D1 = 20+C mm. E portata in massa QM =0.3+0.05*d kg/s.

Consigli:

per svolgere questo esercizio è necessaria la conoscenza della teoria riportate nelle tesine 20- l’equazione di Bernoulli- e 21- calcolo delle perdite di carico-.

Svolgimento:

si deve usare l’equazione di Bernoulli tenendo conto che il (w (H sono nulli.

for.1

sapendo che

P1-P2 =(P

(h2o = 1000

calcolo R

posso calcolare poi la velocità W:

for.2

e il (:

Griglia excel per verifica risultati.

# Esercizio n 3 esame del 29-06-2001

Un alettone da formula 1 da luogo ad un valore medio della velocità dell’aria sulla sua faccia inferiore più elevato di un fattore (k =1.3+0.1*F) rispetto alla velocità della vettura (300 km/h), mentre sulla sua faccia superiore, piana, si suppone che la velocità dell’aria coincida con quella della vettura. Conoscendo la superficie dell’alettone (S =0.5+0.5*E), determinare la spinta deportante da esso prodotta.

Consigli:

per svolgere questo esercizio è necessaria la conoscenza della teoria riportate nelle tesine 23 - il moto esterno-.

Svolgimento:

uso Bernoulli, poiché sotto l’alettone c’è un aumento della velocità, la pressione diminuisce

dove u1= 300km/h = 83.33 m/s e u2 = ku1

ottenuto(P calcolo la Fdep

Fdep = (P S

Griglia excel per verifica risultati.

# Consigli per una giusta lettura dei dati

Siricorda che le cifre in lettere: A B C D E F dei dati si riferiscono rispettivamente al primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto numero di matricola.

Es. mat: 567845 allora A =5; B =6; C =7; D =8; E =4; F =5.

A + B indica la somma es: 5+6 =11

A * B indica il prodotto es: 5*6 =30

A / B indica la divisione es: 5/6 = 0.833

Mentre la scritta AB va letta semplicemente come 56

# Consigli per l’uso delle griglie excel

Bisogna inserire il n di matricola nella colonna B ognuno nell’apposito spazio. Esempio, 1 es dell’esame del 29-06-2001:

la griglia è:                                              se la mat: è 123456 inserisco cosi

i risultati saranno modificati di conseguenza.