| REPUBBLICA ITALIANA | Ing. Angelo Farina |
| --- | --- |
|  | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE | PROFESSORE STRAORDINARIO Dottore di Ricerca in Fisica Tecnica Cod.Fisc. FRNNGL58P25G337F ------------------------------------------------------------ |
| I-43100 PARMA – Parco Area delle Scienze, 181/A Tel. 0521 - 905701 Fax. 0521 - 905705 P.IVA: IT 00308780345 C.F.: 00308780345 | Abitazione: Viale Duca Alessandro n° 8 - 43100 PARMA Tel. 0521 207718 – Fax. 0521 389552 HTTP://pcfarina.eng.unipr.it E-MAIL: farina@pcfarina.eng.unipr.it |

Al Sindaco di Parma

e p.c:

Emanuele Moruzzi, direttore Servizio Ambiente

Paola Colla, assessore al commercio del Comune di Parma

Parma, 26 maggio 2005

Oggetto: valutazione della richiesta di prolungamento della fascia oraria in cui è autorizzato l’intrattenimento musicale presso la Piscina Comunale di Moletolo

# Premessa

Su richiesta dell’assessore Colla, il sottoscritto, in qualità di tecnico competente in acustica applicata (L. 447/95) ha provveduto ad effettuare un sopralluogo tecnico presso l’impianto sportivo in oggetto, e ad effettuare una valutazione previsionale del potenziale impatto acustico conseguente all’attività di intrattenimento musicale ed alla connessa rumorosità di origina antropica, al fine di valutare la congruenza della stessa con i limiti di rumorosità vigenti, e gli eventuali interventi di mitigazione della emissione e della propagazione del rumore.

La valutazione è stata basata sui dati forniti nella relazione di impatto acustico redatta dal tecnico competente Cappucini (Proxima srl), e prodotta dal titolare della licenza di esercizio, sig. Boni Ferdinando.

Nel corso del sopralluogo sono stati localizzati i potenziali recettori disturbati, e sono state valutate le condizioni di propagazione acustica fra la zona di emissione del rumore (piscina all’aperto, parcheggio) e gli edifici abitati piu’ prossimi.

Sulla base di tutti i dati raccolti, è stata effettauta una simulazione alc omputer della propagazione sonora, che ha consnetito di quantificare il legame causa-effetto fra la potenza sonora irradiata dagli altoparlanti ed il livello sonoro ricevuto presso le abitazioni.

Da tale calcolo è emerso che gli altoparlanti dovranno essere regolati in modo che il livello sonoro a bordo piscina non superi mai un livello equivalente di breve periodo (3 minuti) pari ad 80 dB(A), valore comunque piu’ che idoneo per un gradevole ascolto della musica. Rispettando tale limite, al recettore piu’ esposto giungerà un livello sonoro del segnale musicale dell’ordine dei 45-49 dB(A), che rispetta ampiamente i limiti assoluti notturni vigenti in aree di classe III (50 dBA), e che consente anche un agevole rispetto del livello differenziale, in quanto il rumore residuo è stimabile sicurmanete superiore ai 50 dB(A), o anche piu’.

Poichè, come si evince dalla relazione tecnica fornita dal richiedente, l’impianto di diffusione sonora è dotato di apposito sistema limitatore della potenza emessa, se il tecnico acustico Cappucini provvederà a regolare tale dispositivo in modo conforme alle suddette indicazioni, si avrà l’assoluta garanzia dell’assenza di lamentele e contestazioni da parte della popolazione residente nelle vicinanze.

Poichè la valutazione suddetta è estremamente cautelativa, sarebbe anche possibile, se ritenuto utile ai fini della qualità della percezione musicale, aumentare leggermente il livello sonoro a bordo piscina, portandolo attorno agli 85 dB(A), che costituisce probabilmente il valore ottimale per musica da intrattenimento (non da ballo, ovviamente).

Tale innalzamento però richiede di operare una verifica sperimentale dell’effettiva propagazione sonora, misurando simultanemanete con due strumenti sincronizzati il livello presso il bordo vasca ed il livello presso uno dei recettori piu’ esposti. Solo mediante tale verifica sperimentale, infatti, si può eliminare l’incertezza insita nel procedimento di calcolo qui impiegato, che come tutti i metodi di simulazione numerica è intrinsicamente affetto da alcuni dB di errore.

Sarà possibile effettuare questa verifica sperimentale solo durante la prima serata di apertura al pubblico, perchè solo in condizioni di utilizzo realistico, con affollamento di persone nell’area di fruizione della musica, la valutazione risulta attendibile.

Rimane poi da valutare l’impatto acustico generato dalle emissioni sonore che si verificano nell’area parcheggio. Tali emissioni sono di tre tipi: vociare delle persone, sbattimento delle portiere delle autovetture, rumore prodotto dalle stesse durante il deflusso dal parcheggio verso la viabilità esterna.

Prese unitariamente, queste emissioni sonore sono tutte a bassa intensità, per cui, stante la distanza dalle aree potenzialmente disturbate, esse non possono dar luogo ad alcun problema. Il problema può invece verificarsi nel caso tali emissioni vengano a concentrarsi tutte in un ristretto lasso di tempo, come si verificherebbe se venisse resa obbligatoria la chiusura “anticipata” dell’impianto (ad esempio alle 01 o alle 02, anzichè alle 03 come richiesto dal gestore).

In tale situazione di repentina espulsione di tutti gli avventori, infatti, si verifica una congestione dell’area parcheggio, ed un automatico aumento sia della emissione vocale, sia di quella causata dai veicoli, che si troverebbero ad intasarsi reciprocamente, ostacolando il deflusso dall’area di parcheggio. Se viceversa si consente un deflusso graduale nell’arco di un paio d’ore, la gente abbandonerà l’impianto in modo scaglionato, evitando quell’abnorme concentrazione temporale di emissioni sonore che potrebbe dar luogo a livelli potenzialmente disturbanti presso i recettori.

Sulla base di quanto sopra, chiaramente documentato nei seguenti capitoli, si suggerisce quindi a codesta Amministrazione Comunale di consentire l’attività di intrattenimento musicale nel periodo notturno, accogliendo la richiesta di estensione dell’orario di attività, ed imponendo contemporaneamente una limitazione ragionevole al livello sonoro della musica riprodotta mediante impianto di amplificazione nella zona di ascolto.

# Analisi territoriale

In questo capitolo si provvede ad analizzare il territorio circostante la Piscina Comunale di Moletolo, identificando i recettori potenzialmente piu’ esposti, valutando quali siano i limiti di rumorosità presso gli stessi, e procurando in tal modo la base cartografica per la succesiva simulazione al computer.

La seguente figura mostra anzitutto il POC (Piano Operativo Comunale), che definisce le destinazioni d’uso del suolo:

POC 2002 (piano Operativo Comunale)

Si osserva che la piscina e l’edificio di servizio alla stessa sono situati all’interno di una vasta area di colore azzurro, destinata a “Zone di attrezzature sportive e ricreative”. Tale destinazione d’uso è perfettamente compatibile sia con l’attività sportiva propria della piscina, sia anche con l’attività ricreativa conseguente all’utilizzo come luogo di intrattenimento musicale.

La seguente figura mostra invece la cosiddetta zonizzazione acustica, ovvero i limiti acustici vigenti:

Zonizzazione acustica comunale dell’area circostante l’impianto sportivo di Moletolo

Nella figura precedente sono stati circondati con un cerchio azzurro i tre edifici potenzialmente piu’ esposti al rumore proveniente dalla piscina. Di essi, 2 sono in zona “rossa”, corrispondente alla classe IV, con limite di rumorosità notturno pari a 55 dB(A). Uno invece, posto proprio di fronte alla piscina, è in classe III, quindi con limite di rumorosità notturno pari a 50 dB(A). Chiaramente è questo il recettore potenzialmente piu’ esposto al rumore, e contemporanemente, avendo esso i limiti piu’ bassi, è anche il piu’ “sensibile”.

# Simulazione numerica della propagazione del rumore

La simulazione eseguita si è basata sull’impiego del programma di calcolo Citymap, sviluppato dallo scrivente su contratto con il Ministero dell’Ambiente nell’ambito del progetto DISIA “inquinamento acustico delle aree urbane”. Si rimanda alla bibliografia disponibile per una disamina delle caratteristiche di questo software di simulazione, che è comunque ben noto alle ARPA ed agli uffici tecnici dei Comuni, in quanto si tratta del software reso gratuitamente disponibile dal minsitero dell’Ambiente per le Pubbliche Amministrazioni al fine di operare valutazioni rpevisionali del rumore nel territorio di competenza.

La seguente figura mostra la planimetria dell’area oggetto della simulazione, con evidenziate le case (che agiscono da ostacoli alla propagazione del rumore) ed i 4 punti scelti per il calcolo “puntuale” del livello sonoro.

Planimetria digitalizzata utilizzata per la simulazione acustica,

con indicazione dei 4 punti di calcolo

Tale geometria, disegnata con Autocad, è stata convertita in un file DXF, che è poi stato letto dal programma Citymap. All’interno di esso si è poi provveduto a definire posizione e livello di potenza delle sorgenti sonore (6 altoparlanti poco direttivi), collocati a forma di L lungo le pareti dell’edifcio prospiciente la piscina, come mostrato nella seguente figura.

Particolare posizione delle 6 sorgenti concentrate (altoparlanti) e del punto 1 di riferimento

Si è quindi operato anzitutto il calcolo “per punti”, come mostrato dalla seguente figura, avendo regolato il livello di potenza sonoroa emesso dagli altoparlanti in modo che presso il punto di riferimento (n. 1) si raggiungesse il livello di ascolto musicale prefissato (80 dBA).

Risultati del calcolo per punti del rumore “musicale”

Come si puo’ vedere, negli altri tre punti-recettore i livelli sonori risultano tutti inferiori ai 50 dB(A), quindi rispettano il limite di zona.

Va inoltre osservato che il rumore residuo è dominato dal traffico su via Moletolo, che in questa zona è abbastanza consistente (anche nelle ore notturne non scende mai sotto i 50 dB(A), ed infatti questo tratto stradale è già stato valutato dal Comune come sede di un possibile intervento di mitigazione antirumore, in quanto esso dà luogo al sistematico superamento dei limiti di zona).

Tale valutazione è stata effettuata a seguito della presentazione di un esposto avverso il rumore da traffico veicolare, proveniente dai coniugi Napolitano, abitanti in Via Moletolo 44.

Onde valutare la fondateza dell’esposto, il Comune ha provveduto ad effettuare un rilievo di 24 h nella posizione indicata dalla seguente figura (posta lungo la via Moletolo, a circa  200m a sud della zona considerata nella presente valutazione).

La seguente figura mosta il profilo temporale di 24h ottenuta dal rilevamento:

Si nota che i livelli sonori sono veramente molto elevati, superando i limiti vigenti (per un recettore di classe IV) di oltre 10 dB(A) di giorno e di 14 dB(A) di notte.

Anche nelle ore centrali della notte, capita solo una decina di volte di misurare un intero minuto con livelli sonori inferiori ai 60 dB(A), mentre per la gran parte degli intervalli di 1 minuto misurati il livello equivalente rimane attorno ai 65 dB(A).

Ciò significa che, ai fini della valutazione dei limiti differenziali, il rumore prodotto dalla riproduzione musicale presso la piscina si deve confrontare un un rumore residuo pressochè continuo, e di livello decisamente maggiore, per cui non si avrà mai superamento del limite differenziale notturno, pari a 3 dB(A) (si ha un superamento di tale limite solo se il rumore proveniente dalla specifica sorgente disturbante ha, in valore assoluto, un livello maggiore di quello del rumore residuo).

Avendo dunque verificato che non si hanno problemi di limite differenziale, si è infine operato il calcolo della mappatura isolivello sonoro nella porzione di territorio circostante la Piscina Comunale di Moletolo. Tale calcolo è stato effettuato su una griglia di 100x80 punti, ed i risultati sono stati trasformati in una tavola a colori tramite il software di interpolazione grafica Surfer, come mostrato nella seguente figura.

# Conclusioni

I calcoli e i dati disponibili indicano che, se verranno opportunamente limitati i livelli sonori nella zona di ascolto della musica ai bordi della psicina, e se verrà consentito un deflusso graduale degli avventori non imponendo una brusca chiusura anticipata dell’esercizio, la rumorosità resterà ampiamente entro i limiti di legge, e non si avranno problemi a garantire la tutela del confort acustico della popolazione residente nel circondario della Piscina Comunale di Moletolo.

E’ però opportuno che, in sede di rilascio dell’autorizzazione richiesta, il Comune imponga all’esercente di effettuare, tramite il proprio tecnico competente, rilievi fonometrici di verifica dell’effettiva emissione degli altoparlanti e propagazione sino in prospicienza ai recettori piu’ esposti. In tale sede, il tecnico potrà anche modificare leggermente la regolazione del limitatore dell’impianto di diffusione sonora, in modo da garantire comunque che la rumorosità percepita presso i recettori rimanga ampiamente all’interno dei vigenti limiti assoluti e differenziali. Si consiglia di far effettuare tale verifica in occasione della prima serata di apertura al pubblico, e mantenere poi sigillato il dispositivo di limitazione della potenza sonora emessa, in modo da garantire che anche nelle serate successive l’emissione sonora rimanga entro i limiti prefissati.

Parma. 26 maggio 2005

Il Tecnico Acustico Competente

Ing. Angelo Farina