Misure fonometriche presso Call Center ENIA – Via Gastinelli 30, Reggio Emilia

Il rilievo è stato eseguito il 2 maggio 2006.

La strumentazione utilizzata è stata la seguente:

- N. 2 microfoni di precisione marca Bruel & Kjaer tipo 4188 (S/N 2179726 e 2157209)

- N. 2 preamplificatori marca Bruel & Kjaer tipo 2671 (S/N 2160109 e 2152580)

- N. 1 calibratore di precisione marca Bruel & Kjaer tipo 4230 (S/N 1471906)

- N. 1 scheda di campionamento 96 kHz, 24 bits, 4 canali marca Edirol mod. FA-66 S/N ZT43877

- N. 1 computer portatile marca Fujitsu-Siemens mod. Amilo M3438G S/N YSNS045102

- Software di analisi spettrale e temporale SpectraRTA v. 1.32.15b

I certificati di calibrazione dei microfoni sono allegati al termine.

Le misure sono state effettuate collocando una cuffietta per telefonista sulla testa umana di un soggetto, al di sopra dei microfoni binaurali indossati in aderenza al padiglione auricolare, e registrando il profilo temporale del livello sonoro ponderato “A” di ciascun microfono auricolare. Trattandosi di cuffiette stereofoniche, entrambi i canali registrano il suono derivante dalla conversazione telefonica, e l’operatore risulta non influenzato dal rumore ambientale.

Erano presenti due diversi tipi di cuffiette biauricolari, denominate rispettivamente:

- Altesys Studio Top Line Pro

- Altesys Igloo Top Line.

Va inoltre segnalato che il software PhoneBar utilizzato nel call-center è dotato di una sia pur rudimentale regolazione “software” del livello di ascolto, mediante un “slider” orizzontale a 3 posizioni. É stato verificato che tale spider fornisce un range di regolazione abbastanza ridotto (circa 3 dB per scatto, quindi 6 dB in totale). Dei tre operatori presenti, uno utilizzava il livello minimo, uno quello medio ed uno quello massimo.

I rilievi sono stati eseguiti mantenendo tale slider di controllo del livello nella posizione minima, visto che già tale regolazione causa un livello di ascolto più che adeguato, controllabile comunque poi manualmente tramite la manopola del volume di cui è diotato l’amplificatore in dotazione a ciascuna cuffia.

Come mostrato dalla seguente foto, è stato utilizzato il livello massimo del volume di ascolto, che corrisponde al settaggio che era stato lasciato dagli operatori che hanno queste cuffie in dotazione (evidentemente tale regolazione risulta quella piu’ confortevole per gli operatori).

Fig. 1 – Amplificatore per cuffie Studio Top Line Pro con regolazione di guadagno impostata.

Fig. 2 – Amplificatore per cuffie Igloo Top Line con regolazione di guadagno impostata.

Le seguenti 2 fotografie mostrano le cuffie oggetto di misurazioni.

Fig. 3 – Studio Top Line Pro con microfoni B&K

Fig. 4 – Cuffietta Igloo Top Line

Fig. 5 – Cuffietta indossata su testa umana durante le misurazioni

RISULTATI DELLE MISURE

In complesso sono state effettuate 5 misurazioni:

- Mis. 1 - Sonia Genitoni - Cuffia Altesys Studio Top Line Pro - modo Bass

- Mis. 2 - Barbara Gualtieri - Cuffia Altesys Studio Top Line Pro - modo Bass

- Mis. 3 - Sonia Genitoni - Cuffia Altesys Igloo Top Line

- Mis. 4 - Barbara Gualtieri - Cuffia Altesys Igloo Top Line

- Mis. 5 - Sonia Genitoni - Cuffia Altesys Igloo Top Line

I seguenti 5 grafici mostrano i profili temporali del livello sonoro (short Leq 1s) delle tre misure suddette.

Fig. 6 – Misura con cuffietta Altesys Studio Top Line Pro

Fig. 7 – Misura con cuffietta Altesys Studio Top Line Pro

Fig. 8 – Misura con cuffietta Altesys Igloo Top Line

Fig. 9 – Misura con cuffietta Altesys Igloo Top Line

Fig. 10 – Misura con cuffietta Altesys Igloo Top Line

La seguente tabella riassume i parametri acustici rilevati.

| Mis. N. | Durata (hh:mm:ss) | Leq Left (dBA) | Leq Right (dBA) | Max Left (dBA) | Max Right (dBA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00:50:46 | 66.7 | 65.0 | 85.2 | 83.4 |
| 2 | 00:23:17 | 68.6 | 66.2 | 81.5 | 81.0 |
| 3 | 01:00:26 | 73.5 | 69.9 | 90.0 | 86.4 |
| 4 | 00:13:16 | 74.9 | 68.6 | 84.9 | 81.2 |
| 5 | 01:12:32 | 70.0 | 67.3 | 88.4 | 84.7 |

Si notano valori di livello equivalente assolutamente tranquillizzanti, ben inferiori agli 80 dB(A), ed anche i valori massimi istantanei sono tali da non destare alcuna preoccupazione.

Calcolo dei Livelli di Esposizione

Onde valutare correttamente i livelli di esposizione degli operatori del call center occorre effettuare anzitutto una valutazione separata del livello sonoro cui essi sono esposti durante le conversazioni telefoniche e durante il restante tempo trascorso entro il locale.

A tale fine, i dati dei profili temporali rilevati sono stati rielaborati, tenendo separate le frazioni di tempo in cui l’operatrice da cui era stato derivato il segnale della cuffia era in fase di conversazione.

La seguente tabella riporta tali ulteriori informazioni.

| Mis. N. | Durata (s) | Leq Left (dBA) | Leq Right (dBA) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 tel. | 1162 | 70.5 | 69.2 | 38.1 |
| 1 fondo | 1885 | 54.4 | 54.5 | 61.9 |
| 1 totale | 3046 | 66.7 | 65.0 | 100.0 |
| 2 tel. | 839 | 70.5 | 68.5 | 60.1 |
| 2 fondo | 558 | 55.6 | 55.7 | 39.9 |
| 2 totale | 1397 | 68.6 | 66.2 | 100.0 |
| 3 tel. | 1776 | 76.5 | 73.1 | 49.0 |
| 3 fondo | 1850 | 55.4 | 54.7 | 51.0 |
| 3 totale | 3626 | 73.5 | 69.9 | 100.0 |
| 4 tel. | 441 | 77.3 | 71.3 | 55.4 |
| 4 fondo | 355 | 54.5 | 53.3 | 44.6 |
| 4 totale | 796 | 74.9 | 68.6 | 100.0 |
| 5 tel. | 1237 | 75.2 | 72.7 | 28.4 |
| 5 fondo | 3115 | 55.4 | 54.3 | 71.6 |
| 5 totale | 4352 | 70.0 | 67.3 | 100.0 |

In sostanza, mediando fra i valori suddetti, si conclude che si hanno i seguenti livelli sonori medi:

- 73.5 dB(A) durante le telefonate

- 54.8 dB(A) durante le pause

Per quanto riguarda i tempi di attività, la direzione dell’ENIA ha fornito i seguenti dati:

Giornata più gravosa della settimana:

- tempo di lavoro complessivo nel call center: 5 ore 15 min (orario di lavoro dalle 8 alle 14.30, con 45 minuti complessivi di pausa)

- percentuale di tempo mediamente trascorsa in conversazione telefonica: 35 %

Intera settimana:

- tempo di lavoro complessivo nel call center: 25 ore

- percentuale di tempo mediamente trascorsa in conversazione telefonica: 35 %

Sulla base di tali dati, è possibile calcolare i valori di Lep,day e Lep,week per i lavoratori che utilizzano le nuove cuffiette Altesys.

| Calcolo del LEP, day - Gruppo Altesys Descr. Tempo (h) Leq/Lep (dBA) Telef. 1.8375 73.5 Fondo 3.4125 54.8 Totale 5.25 69.0 Lep 8 67.2 | Calcolo del LEP, week - Gruppo Altesys Descr. Tempo (h) Leq/Lep (dBA) Telef. 8.75 73.5 Fondo 16.25 54.8 Totale 25 69.0 Lep 40 67.0 |
| --- | --- |

Valutazione dei risultati

I lavoratori che sono stati dotati di cuffiette Altesys hanno valori di LEP assolutamente ottimali: essendo inferiori ai 75 dB(A), il loro rischio uditivo è sostanzialmente nullo. Si suggerisce pertanto di estendere l’impiego di cuffiette dotate di limitatore elettronico del livello di ascolto a tutti gli operatori del call center..

Si suggerisce tuttavia di acquistare cuffiette anche l’accesorio per l’alimentazione da rete dell’amplificatore: infatti le cuffiette Altesys attualmente usate, pur fornendo valide prestazioni acustiche, sono attualmente aòlimentate mediante 2 pile stilo alcaline, che rendono poco pratica la sostituzione,e costituiscono un costo di esercizio non trascurabile (anche perchè gli operatori tendono a scordare l’amplificatore acceso anche quando se ne vanno a casa).

Anche l’adozione di batterie ricaricabili non costituisce una soluzione ottimale, perchè l’operatore si deve ricordare di mettere in carica le pile scariche, e comunque può essere costretto ad interrompere una telefonata per la sostituzione delle batterie.

Gli amplificatori della Altesys sono tutti dotati di ingresso per alimentatore esterno: si consiglia quindi di acquistare tali alimentatori, eliminando i problemi causati dalle pile.

Il Tecnico Competente in Acustica Ambientale

Prof. Ing. Angelo Farina

Allegato n.1 – certificati di calibrazione dei microfoni impiegati.