## Teoria di Glaser

Questa teoria studia il comportamento di una parete sottoposta contemporaneamente a diffusione ed a differenze termiche. Per un gas perfetto DAB varia con la temperatura. Se si rapporta DAB alla temperatura, però, il termine che ne risulta è pressoché costante:

(6)  D        Permeabilità (= conducibilità )

Sostituendo questo nella legge di Fick e considerando che DAB è costante (pertanto può essere estratto dal gradiente) si ha:

(7)  DD

Definiamo anche permeanza e resistenza diffusiva:

(8)  =DAB/s			Permeanza = Conduttanza (/s)

(9)     Resistenza diffusiva = Res. Termica (s/)

Come si può osservare dalla definizione tali valori sono dati per un certo materiale e per un determinato spessore.

Dalle equazioni (7) e (9) si ha che:

(10)     Legge di Ohm diffusiva

jA è il flusso di vapore per unità di superficie S (kg/sm2)

Appare evidente l’analogia elettrica. Le resistenza diffusive di una parete multistrato possono quindi essere trattate con lo stesso approccio che si utilizza per le resistenze termiche.

| Elettrico |
| --- |
| c | Conducibilità |  |  |
| G | Conduttanza | c/L |  |
| R | Resistenza elettrica | L/c |  |

| Termico |
| --- |
| λ | Conducibilità termica |  |  |
| G | Conduttanza termica | λ/L |  |
| RT | Resistenza termica | L/λ |  |

| Diffusivo |
| --- |
| DAB | Permeabilità |  |  |
| PAB | Permeanza | DAB/L |  |
| RD | Resistenza diffusiva | L/DAB |  |

Elettrico : Legge di Ohm

Termico

Diffusivo

ANALOGIA

# Text boxes

ja

Rd

pa1

pa2