| REPUBBLICA ITALIANA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA |  | Ing. Angelo Farina |
| --- | --- | --- |
|  | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE | PROFESSORE UNIVERSITARIO Dottore di Ricerca in Fisica Tecnica ____________________________ |
| I-43100 PARMA - Viale delle Scienze Tel. 0521 - 905701 Fax. 0521 - 905705 |  | ABITAZIONE: Viale Duca Alessandro n°9 43100 PARMA - tel. 0521/287677 |

Valutazione di Impatto Ambientale Acustico

del Piano Regolatore Portuale di Genova

# 0. Premessa

Il presente studio è stato svolto su incarico dell’Autorità Portuale di Genova, previo nulla-osta del Magnifico Rettore dell’Università di Parma (D.R. n. 607 del 9/7/99). Esso costituisce la documentazione richiesta dal D.P.C.M. n 377 del 10/8/1988 (Valutazione di Impatto Ambientale) relativamente alla problematica del rumore. Lo studio è comunque stato condotto in modo da poter essere utilizzato anche per il rilascio delle Concessioni Edilizie, secondo l’art.8, punti 2 e 4, della nuova Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico (L. 26 ottobre 1995, n. 447).

Scopo dello studio è definire la situazione acustica ante-operam sull’intera area portuale di Genova, grazie all’impiego di dati acustici rilevati sperimentalmente e sulla base di conteggi automatizzati del traffico stradale e ferroviario; tramite estrapolazioni numeriche, basate sulle più recenti tecniche i calcolo di simulazione, vengono poi stimati gli effetti acustici prodotti dal nuovo assetto previsto per le aree portuali, con riferimento all’anno di progetto 2010, tenendo conto sia dell’incremento di traffico stradale e ferroviario richiamato, sia della presenza di sorgenti sonore di altro tipo e delle modifica e rilocalizzazione di alcune aree di attività.

La valutazione dei risultati ottenuti è stata effettuata per confronto con i limiti di rumorosità ammissibili, derivanti da un complesso quadro legislativo, delineatosi solo molto recentemente, e di fatto incompleto: manca infatti tuttora lo specifico decreto attuativo della Legge Quadro previsto per la regolamentazione della rumorosità prodotta nelle aree portuali.

Sulla base dei risultati delle valutazioni acustiche, e tenendo anche conto della struttura urbanistica del territorio circostante l’area portuale, si è infine proposta una semplice classificazione acustica della zona di confine fra area portuale e città, tenendo conto delle prescrizioni di cui alla nuova Legge Regionale n. 12 del 20/03/1998.

# 1. Impostazione e programma dei lavori

E’ stata pertanto innanzitutto implementata una adeguata campagna di rilievi strumentali, con lo scopo di disporre da un lato di accurati dati geometrici per la definizione delle porzioni di territorio da studiare, dall’altro di rilievi acustici da impiegare per la validazione dei risultati del modello di calcolo. Il numero di rilievi sperimentali eseguiti è sufficiente allo scopo di fornire i dati richiesti per la taratura dei modelli, anche se ovviamente esso non consente direttamente il tracciamento della mappa del rumore sulla base dei soli rilievi sperimentali.

Parallelamente ai rilievi acustici è stata eseguita anche una vasta campagna di rilievi fotografici, particolarmente importanti per la successiva fase di modellizzazione numerica della geometria dei siti da studiare. Inoltre sono stati acquisiti i dati di traffico stradale sulle strade principali del circondario, ottenute da conteggi con centraline automatiche installate allo scopo. I dati di traffico ferroviario sono stati desunti dal tabulato dell’Ufficio Movimento della stazione di Sanpierdarena.

I valori di rumorosità ottenuti dai modelli matematici vanno poi confrontati con i limiti di legge, dei quali è stata fatta una dettagliata descrizione. Nel seguito vengono descritte in maggior dettaglio le fasi salienti dello studio.

## 1.1 Rilievi sperimentali

## 1.2 Definizione dei limiti di legge

E’ stata anzitutto eseguita una dettagliata analisi comparativa dei dispositivi legali oggi in essere, sulla base dei quali è stato possibile definire gli effettivi valori limite di rumorosità da applicare alle varie sorgenti di rumore.

## 1.3 Analisi della rumorosità esistente

La prima fase del procedimento di verifica della compatibilità del Nuovo Piano Regolatore Portuale con i limiti di legge consiste nella determinazione dello stato di fatto acustico. Da tali dati è poi possibile estrapolare la nuova situazione acustica connessa alla attuazione del piano, supponendo inalterato il rumore residuo e viceversa andando a stimare la redistribuzione di emissione sonora causata dal traffico stradale aggiuntivo e dalle sorgenti fisse.

La definizione dello stato di fatto è possibile con tre diverse metodiche: modellazione numerica, rilievo sperimentale e tecnica combinata.

L’impiego di una pura modellazione matematica è in grado di definire con un certo grado di incertezza il rumore emesso dal transito dei treni e dei veicoli stradali, ma non può fornire alcuna indicazione sulla rumorosità residua di tipo “naturale”, e pertanto non consente una verifica del rispetto dei limiti differenziali. Inoltre, in assenza di taratura, l’errore che si può commettere sul rumore emesso è di tale entità da rendere problematica anche la valutazione del rispetto dei limiti assoluti. [6]

Viceversa l’impiego esclusivo di tecniche di rilievo sperimentale è in grado di fornire l’accurata identificazione dei vari contributi alla rumorosità ambientale (rum. stradale, ferroviario e residuo), tramite moderne tecniche di analisi statistica del tracciato temporale della rumorosità. Ciononostante la tecnica è estremamente dispendiosa, in quanto richiede in ciascun punto un rilievo in continua di almeno 24 ore (ed in alcuni punti addirittura di una settimana).

L’impiego di moderne tecniche di campionamento digitale ed analisi statistica del segnale acustico consentono poi di effettuare i rilevamenti per lunghi periodi ed in automatico, aumentando la validità statistica degli stessi e riducendo grandemente i costi e l’impiego di personale.

L’approccio ibrido si basa sulla definizione dello stato di fatto basata su rilievi combinati di rumorosità e di flussi veicolari. Esso fornisce uno strumento predittivo accurato e sensibile, grazie al quale si possono effettuare facilmente analisi previsionali atte a valutare gli effetti acustici di interventi sul territorio stesso; tale risultato viene ottenuto a partire da rilievi fonometrici “intelligenti”, perchè correlati al rilevamento della emissione sonora prodotta dai transiti stradali e ferroviari e dalle sorgenti fisse.

Viene in tal modo ricavata la correlazione causa-effetto, che consente da un lato di estendere la valutazione della rumorosità esistente anche nei dintorni dei punti di rilievo, dall’altro costituisce la base per la simulazione della siutuazione acustica che si verrà a creare nello stato di progetto, dopo l'attuazione del Piano Regolatore Portuale.

## 1.4 Valutazione numerica dello stato di progetto

# Come già indicato, la valutazione dell’assetto futuro delle emissioni sonore, riferito all’anno di progetto 2010, viene effettuata mediante estrapolazione numerica a partire dallo stato di fatto. In particolare, le correlazioni causa-effetto sondate e validate nell’analisi dello stato di fatto vengono considerate valide anche per l’assetto futuro, tranne che in quei casi in cui interventi strutturali imponenti portino a presumere una sostanziale modifica delle modalità di emissione sonora o di propagazione.

E’ evidente che ciò è possibile ed attendibile solo nella misura in cui si riescono a stimare in modo realistico i descrittori quantitativi correlabili con le emissioni sonore: traffico stradale e ferroviario in ingresso/uscita dall’area portuale, movimentazione di merci all’interno dell’area portuale, numero e tonnellaggio delle navi. A parte i dati complessivi, quel che conta per una corretta valutazione acustica è soprattutto la distribuzione spaziale di tali attività, unitamente a quella delle sorgenti sonore fisse.

La stima delle emissioni effettuata per l’anno 2010 è stata impostata sulle previsioni ad oggi più attendibile, e si ritiene affetta da una incertezza “acusticamente accettabile”. Ciò deriva dal fatto che un errore del 30% su ciascun descrittore di emissione (ad esempio sul numero di carri merci in uscita dal porto) causa un errore sulla valutazione acustica di circa 1 dB(A), assolutamente accettabile viste le incertezze di misurazione e la varabilità temporale dei fenomeni acustici.

Oltre alla stima generalizzata e quanto più accurata possibile della situazione di progetto al 2010, viene anche effettuata una stima più grossolana della situazione intermedia (attuazione parziale) riferita all’anno 2005, nonchè una valutazione puramente qualitativa dell’impatto acustico prodotto dalle operazioni di demolizione/costruzione previste in alcune aree.

Si deve osservare che la presente valutazione di impatto acustico ha come scopo primario l'analisi complessiva dell'intero Piano Regolatore Portuale, e che le singole attività previste dallo stesso saranno comunque oggetto di specifiche valutazioni di impatto acustico in sede di rilascio delle concessioni edilizie o di rilascio delle deroghe per le attività di cantiere edile.

## 1.5 Zonizzazione acustica ed analisi d’area

# Sulla base dei risultati della valutazione acustica, e tenendo conto delle condizioni al contorno esterne all’area portuale, viene proposta una zonizzazione acustica perimetrale dell’area portuale, con definizione della estensione e localizzazione della “fascia cuscinetto” in classe V prevista dalle vigenti normative nazionali e regionali.

L’estensione di tale fascia è stata ridotta al minimo (corrispondendo sostanzialmente alla larghezza della strada che circoscrive l'area portuale) laddove all’esterno della stessa si ha immediato contatto con il tessuto urbano abitativo, e contemporaneamente le emissioni provenienti dall’area portuale risultano entro i limiti di accettabilità per tale classe.

Laddove invece all’esterno dell’area portuale si ha presenza di aree comunque destinate ad attività produttive, sia la zona di classe VI, che quella di classe V, sono state estese in misura significativa, in modo da garantire che le emissioni provenienti dall’area portuale risultino ovunque congrue ai limiti previsti al limitare di tali classi. In alcune zone, tale logica ha portato alla classificazione in zona V di edifici non produttivi, con lieve discrepanza fra la destinazione urbanistica e quella acustica. La soluzione di tale discrepanza è rimandata al Comune, che avrà la scelta fra l’adozione di una destinazione d’uso urbanistica non residenziale per tali edifici, ovvero la redazione di un piano di bonifica acustica (eventualmente basato anche su interventi sull’edificio da proteggere, come pare presumibile verrà ammesso dagli emanandi decreti attuativi sul rumore stradale e portuale).

La valutazione d’assieme di tale proposta di classificazione acustica del territorio è agevole grazie alla realizzazione di una idonea cartografia di supporto, che riporta la retinatura delle zone IV e V proposte. Tale cartografia è corredata da una carta di supporto tecnico, che mostra graficamente entro l’area portuale la rete di flussi stradali e ferroviari, la localizzazione delle sorgenti fisse e la distribuzione dei lavoratori.

# 2. Valutazione dei limiti di rumorosità di legge

Si è proceduto ad una analisi quanto più possibile aggiornata del quadro legislativo attuale, a partire dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, tenendo in considerazione le circolari esplicative più volte emesse sia dal Ministero dell’Ambiente, sia da alcune Regioni (ed in particolare dalla regione Emilia-Romagna e dalla Regione Liguria),  e basandosi principalmente sulla nuova Legge Quadro sul Rumore (L 26/10/1995, n. 447) e sui decreti attuativi previsti dalla stessa e sinora emanati.

Dall’analisi di quanto sopra emerge in maniera abbastanza univoca l’assieme di prescrizioni cui sottostare. Resta da definire la distribuzione spaziale delle zone, e conseguentemente dei limiti stessi, poichè il Comune di Genova non ha ancora provveduto all’emanazione della zonizzazione acustica definitiva nell’area in esame.

## 2.1 Il D.P.C.M. 1 marzo 1991

Il 1/3/1991 è stato emanato il D.P.C.M. dal titolo “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”; gran parte del testo di tale decreto è oggi superata, essendo entrate in vigore norme successive più avanzate. restano soltanto in vigore i valori contenuti nell’allegato “B”, in cui vengono riportati i limiti massimi di rumorosità ammessa in funzione della destinazione d’uso del territorio; essi sono (rumore diurno):

I  - Aree particolarmente protette      Leq   = 50 dB(A).

II - Aree prevalentemente residenziali  Leq   = 55 dB(A).

III- Aree di tipo misto                 Leq   = 60 dB(A).

IV - Aree di intensa attività umana     Leq   = 65 dB(A).

V  - Aree prevalentemente industriali   Leq   = 70 dB(A).

VI - Aree esclusivamente industriali    Leq   = 70 dB(A).

Nel periodo notturno (dalle 22.00 alle 6.00) i limiti di rumorosità delle classi I-V vengono ridotti di 10 dB(A).

La applicabilità dei limiti suddetti è subordinata alla zonizzazione del territorio, che compete ai singoli Comuni. In attesa che essi provvedano a tale incombenza, valgono comunque limiti provvisori basati sulla zonizzazione urbanistica. In particolare essi sono:

- Tutto il territorio nazionale      Leq   = 70/60 dB(A) (D/N)

- Zona A D.M. 1444/68                Leq   = 65/55 dB(A) (D/N)

- Zona B D.M. 1444/68                Leq   = 60/50 dB(A) (D/N)

- Zona esclusivamente industriale    Leq   = 70/70 dB(A) (D/N)

Le aree residenziali di completamento sono usualmente classificate in zona B, mentre i centri storici sono in zona A.

Va tuttavia precisato che una lettura pedissequa del testo del D.P.C.M. citato porta ad escludere l’applicabilità dei limiti provvisori alle sorgenti mobili, giacchè il testo della norma recita testualmente:

“In attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone di cui alla tabella 1, si applicano per le sorgenti sonore fisse i seguenti limiti di accettabilità: etc. etc.“

Tuttavia la nuova Legge Quadro sul Rumore, di cui si riferisce in un successivo paragrafo, ha modificato in maniera definitiva questo punto, in quanto essa include esplicitamente le infrastrutture di trasporto fra le sorgenti sonore fisse.

Va infine precisato che, a livello di misurazione del rumore ambientale, il D.P.C.M. distingue chiaramente fra sorgenti sonore fisse e sorgenti mobili. Per queste ultime il Livello Equivalente va misurato (o calcolato) relativamente all’intera durata del periodo di riferimento considerato (diurno e notturno), mentre per le sorgenti fisse la misura va limitata all’effettiva durata del fenomeno rumoroso. Questo fatto è estremamente importante nel caso del rumore prodotto dal passaggio dei treni, costituito da sporadici eventi molto rumorosi: se la misura andasse effettuata nel breve intervallo in cui il mezzo sta passando, si verificherebbero livelli sonori estremamente alti (oltre gli 80 dBA), mentre in questo modo tale rumorosità viene “diluita” sull’intera durata del periodo diurno o notturno.

Oltre ai limiti assoluti, di cui si è ampiamente riferito sopra, il D.P.C.M. 1 marzo 1991 prevede anche limiti di tipo differenziale: nessuna sorgente sonora specifica può portare ad un innalzamento della rumorosità superiore a 5 dB diurni e 3 dB notturni, misurati negli ambienti abitativi, a finestre aperte. Normalmente si assume che, sebbene a rigore tale verifica andrebbe effettuata all’interno delle abitazioni, il rispetto del limite differenziale verificato all’esterno degli edifici sia garanzia sufficiente anche per il rispetto di tale limite all’interno.

In base alle definizioni riportate nell’allegato A al D.P.C.M. si evince che il criterio differenziale può essere applicato solo a specifiche sorgenti disturbanti, e non alla “rumorosità d’assieme” in un certo sito. L’applicabilità del criterio differenziale al rumore da traffico stradale è stata dunque ampiamente contestata, e sicuramente non può essere sostenuta in termini assoluti (confrontando cioè il rumore rilevato in presenza di traffico con quello che si ha in completa assenza dello stesso), anche e soprattutto perchè considerando il traffico stradale nel suo assieme viene a mancare la specifica individuazione delle sorgenti che è invece chiaramente richiesta dal D.P.C.M..

## 2.2 La circolare attuativa della Regione Emilia Romagna e la Legge Regionale della Liguria

In sede di zonizzazione acustica del territorio il Comune assegnerà presumibilmente alle aree costituenti il sito in esame una classificazione acustica basata sulle indicazioni fornite dalla Circolare Regionale Emilia Romagna n. 7 del 1 marzo 1993 “Classificazione dei territori comunali in zone ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. 1/3/1991” e della Legge Regionale Liguria 4 luglio 1994 N. 31 “Indirizzi per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico”, e delle relative “Prescrizioni Tecniche” emanate nel luglio 1995.

Tali dispositivi prevedono alcune regole di attribuzione delle classi molto più dettagliate rispetto alle indicazioni contenute nel DPCM 1 marzo 1991, ed in particolare specificano con dettaglio i requisiti delle classi I, V e VI.

Per quanto riguarda le classi intermedie (II, III e IV) vengono fornite regole di assegnazione basate su indicatori urbanistici, quali la densità della popolazione o degli esercizi commerciali. Vengono infine previste idonee fasce di classe elevata all’intorno delle vie di traffico stradale e ferroviario.

Entrambi i dispositivi, tuttavia, si riferiscono alla zonizzazione di aree già edificate, per le quali siano disponibili tali dati statistici. Nel caso in esame, poichè si tratta di un’area di nuova edificazione, i criteri contenuti in tali dispositivi sono stati considerati non applicabili.

## 2.3 Il D.P.C.M. n° 377 del 10/8/1988 (V.I.A.)

Sono inoltre state emanate norme riguardanti la valutazione di impatto ambientale. Il D.P.C.M. n° 377 del 10/8/1988 ha infatti parzialmente recepito la Direttiva del Consiglio CEE n° 337/85; lo art. 2, § 3 del decreto citato prevede che:

“La comunicazione ...<omissis>... oltre al progetto, comprenda uno studio di impatto ambientale contenente ...<omissis>... e) La specificazione delle emissioni sonore prodotte e degli accorgimenti e delle tecniche riduttive del rumore previsti”.

In seguito sono state emanate le Norme Tecniche relative al D.P.C.M. 377/88, mediante il D.P.C.M. del 27/12/1988; l’allegato II, § G (Rumore e Vibrazioni) di tali Norme Tecniche prescrive che:

“La caratterizzazione della qualità dell’ambiente in relazione al rumore dovrà consentire di definire le modifiche introdotte dall’opera, verificare la compatibilità con gli standards esistenti, con gli equilibri naturali e la salute pubblica da salvaguardare e con lo svolgimento delle attività antropiche nelle aree interessate, attraverso: a) la definizione della mappa di rumorosità secondo le modalità precisate nelle Norme Internazionali I.S.O. 1996/1 e 1996/2 e stima delle modificazioni a seguito della realizzazione dell’ opera.”

La norma I.S.O. 1996/1 riguarda la definizione delle grandezze rilevanti per la descrizione del rumore ambientale e delle tecniche di misura da utilizzare, mentre la 1996/2 riguarda propriamente la tecnica di costruzione delle mappe del rumore.

## 2.4 La Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico

La Legge Quadro sull’inquinamento acustico, è stata il 26 ottobre 1995 ed è pubblicata sulla G.U. del 4 novembre 1995.

Sebbene la nuova legge diverrà pienamente operativa soltanto dopo l’emanazione di tutti i previsti decreti attuativi, essa già ora introduce alcune significative innovazioni al quadro legislativo, soprattutto perchè chiarisce alcuni punti lasciati nel vago dal D.P.C.M. 1 marzo 1991.

Vengono pertanto qui illustrati i punti maggiormente significativi delle nuova legge per quanto attiene le problematiche della rumorosità emessa da infrastrutture di trasporto terrestre.

L’art. 1 riporta le finalità della legge.

L’art. 2 contiene le definizioni dei termini. In particolare, il comma c) definisce come sorgenti sonore fisse: ...le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriale, artigianali, agricole; ...

L’art. 3 definisce le competenze dello Stato.

L’art. 4 definisce le competenze delle Regioni. Entro il termine di 1 anno, esse debbono emanare una legge regionale sulla classificazione del territorio in zone secondo il D.P.C.M. 1 marzo 1991; in tale legge regionale deve essere previsto esplicitamente il divieto di far confinare aree con limiti di rumorosità diversi di più di 5 dB(A), anche se appartenenti a comuni diversi. Inoltre devono essere precisati modalità, sanzioni e scadenze per l’obbligo di classificazione del territorio per i comuni che adottano nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati.

L’art. 5 definisce le competenze delle Provincie.

L’art. 6 definisce le competenze dei Comuni. Essi sono tenuti ad adeguare entro 1 anno i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, in modo da renderli conformi alla Legge Quadro.

L’art. 7 definisce i piani di risanamento acustico. Tale articolo prevede anche che entro 2 anni, e successivamente con cadenza biennale, i Comuni con più di 50.000 abitanti siano tenuti a presentare una relazione sullo stato acustico del Comune.

L’art. 8 reca disposizioni in materia di Impatto Acustico. Vengono ricondotti entro i limiti di questa legge tutti i procedimenti di V.I.A. resi obbligatori dalla legge 8/7/86 n. 349, dal D.P.C.M. 10/8/88 n. 377 e dal D.P.C.M. 27/12/88. In ogni caso deve essere fornita al Comune una relazione di Impatto Acustico relativa alla realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere:

a) aeroporti, eliporti, aviosuperfici.

b) strade ed autostrade di ogni ordine e grado, escluse le interpoderali o private.

c) discoteche.

d) impianti sportivi e ricreativi.

e) ferrovie ed altri sistemi di trasporto su rotaia.

Va poi notato che è richiesto uno studio di compatibilità acustica anche come allegato alla richiesta di licenza edilizia, per quegli edifici situati in prossimità delle opere di cui ai precedenti punti. In pratica, però, la relazione di compatibilità acustica è richiesta quasi ovunque, basta che ci sia una strada comunale nei dintorni...

L’art. 9 riguarda ordinanze contingibili ed urgenti.

L’art. 10 riguarda le sanzioni amministrative previste. Il comma 5 di tale articolo stabilisce che le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori limite vigenti, hanno l’obbligo di presentare entro 6 mesi al Comune competente territorialmente piani di contenimento ed abbattimento del rumore. Essi debbono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 5% dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l’adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore.

L’art. 11 prevede 4 Regolamenti d’Esecuzione, che verranno emanati entro 1 anno mediante appositi D.P.R., sulla disciplina dell’inquinamento acustico prodotto dalle specifiche sorgenti: stradali, ferroviarie, marittime ed aeree.

L’art. 12 limita il volume dei messaggi pubblicitari tele o radio trasmessi.

L’art. 13 regolamenta i contributi delle Regioni agli enti locali.

L’art. 14 regolamenta le attività di controllo.

L’art. 15 riguarda il regime transitorio. Fino all’emanazione dei Regolamenti di Esecuzione di cui all’art. 11, si applica il D.P.C.M. 1 marzo 1991, fatta eccezione per le infrastrutture di trasporto, limitatamente al disposto di cui agli art. 2, comma 2, e 6, comma 2.

Ciò significa che il criterio differenziale non va applicato alle infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie, aeroporti); esse tuttavia, essendo state comprese esplicitamente nella definizione di sorgenti fisse, sono fin da ora  soggette ai limiti assoluti provvisori, che in determinati casi possono risultare più restrittivi dei limiti definitivi ancora non in vigore.

L’art. 16 riguarda l’abrogazione di norme in conflitto con la Legge Quadro.

L’art. 17 definisce l’entrata in vigore della legge: 60 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

## 2.5 Il D.P.C.M. 14 novembre 1997

Sulla G.U. n. 280 del 1/12/1997 è recentemente stato pubblicato questo nuovo DPCM, che sostituisce ed integra il “vecchio” DPCM 1/3/1991, stabilendo i nuovi limiti assoluti e differenziali di rumorosità vigenti sul territorio, nonché i criteri di assegnazione delle classi (che restano sostanzialmente gli stessi già visti).

Le principali novità del nuovo DPCM sono le seguenti:

- Si definiscono per ciascun tipo di sorgente sonora due diversi limiti, detti di emissione e di immissione. I primi rappresentano il rumore prodotto nel punto recettore dalla sola sorgente in esame, mentre i secondi costituiscono la rumorosità complessiva prodotta da tutte le sorgenti (quello che nel DPCM 1 marzo 1991 veniva chiamato “rumore ambientale”). Si osservi come queste definizioni risultino in parziale contrasto sia con la stessa Legge Quadro, sia con analoghe definizioni esistenti in normative di altri paesi: ad es., in Germania si definisce Livello di Immissione il rumore prodotto dalla singola sorgente sonora nel punto ricettore, mentre si definisce Livello di Emissione il rumore prodotto ad una distanza fissa normalizzata di 25m dalla singola sorgente; il livello sonoro complessivo, prodotto da tutte le sorgenti, si chiama ancora rumore ambientale. Anche la Legge Quadro suggerisce una definizione analoga, sebbene non sufficientemente specifica.

- I limiti di immissione sono gli stessi già indicati dal DPCM 1 marzo 1991, così come la definizione delle classi di destinazione d’uso del territorio. Inoltre, in attesa che i comuni provvedano all’attribuzione di tali classi, si adottano i limiti provvisori previsti dal DPCM 1 marzo 1991.

- I limiti di emissione sono anch’essi tabellati in funzione della classe di destinazione d’uso del territorio, e sono in pratica sempre inferiori di 5 dB rispetto ai relativi limiti di immissione. Per esempio, se si ipotizza di trovarsi in una zona di classe IV (lim. diurno 65 dBA), una singola sorgente sonora non può superare (da sola) i 60 dB(A), mentre l’assieme di tutte le sorgenti sonore non può superare i 65 dB(A). Tuttavia non è chiaro a che distanza dalla sorgente sonora stessa dovrà essere effettuata la verifica del limite di emissione…

- Per le infrastrutture di trasporto si rimanda agli emanandi decreti attuativi per quanto riguarda i limiti del rumore immesso dalle stesse all’interno delle previste fasce di pertinenza (vedi paragrafo precedente). Tuttavia all’interno di tali fasce il rumore prodotto dalle altre sorgenti sonore continua ad essere soggetto ai limiti di emissione ed immissione previsti per la classe di appartenenza del territorio. Si chiarisce dunque che la fascia di pertinenza di una ferrovia non costituisce una zona territoriale autonoma, dotata di propria classe di rumorosità, ma ad essa va attribuita la classificazione acustica come se la ferrovia non ci fosse, dopodiché il rumore prodotto dalla stessa dovrà sottostare i limiti specifici previsti dal relativo decreto attuativo, mentre ai fini di tutte le altre sorgenti sonore la presenza della ferrovia e della relativa fascia di pertinenza risultano del tutto ininfluenti.

- Vengono ribaditi i valori limite differenziali di immissione di 5 dB diurni e 3 dB notturni, validi all’interno delle abitazioni. Tali limiti non si applicano nelle zone di classe VI, ed inoltre quando il livello di immissione, misurato a finestre aperte, è inferiore a 50 dB(A) di giorno ed a 40 dB(A) di notte, ovvero quando, a finestre chiuse, tali valori sono inferiori rispettivamente a 35 dB(A) diurni e 25 dB(A) notturni. Sulla base di questo, diventa possibile ipotizzare, nel caso di superamento dei limiti differenziali, non solo di intervenire alla fonte, ma anche di dotare le abitazioni disturbate di serramenti in grado di produrre una sufficiente attenuazione, in modo da rientrare nell’ultimo caso di esenzione previsto. Inoltre i limiti differenziali non si applicano alle infrastrutture di trasporto, alla rumorosità prodotta in maniera occasionale ed estemporanea (feste, schiamazzi, litigi, etc.) e dai servizi ed impianti a servizio comune dell’edificio disturbato stesso (ascensore, centrale termica).

- Le norme transitorie non stabiliscono limiti di emissione validi fino all’adozione da parte dei comuni della suddivisione in zone del relativo territorio comunale. Sembra pertanto che gli stessi entreranno in vigore solo dopo che sarà stata effettuata la zonizzazione acustica.

## 2.6 Il D.P.C.M. 3 dicembre 1997

# Si tratta di uno dei decreti attuativi della Legge Quadro, avente per titolo “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”. In sostanza si tratta di un dispositivo molto semplice, che fissa la prestazioni minime in termini di isolamento al rumore aereo fra unità abitative adiacenti Rw, dell’isolamento di facciata D2m,nT,w, del livello normalizzato di calpestio su solai separanti unità abitative diverse Ln,w, nonchè del rumore massimo prodotto dagli impianti tecnologici a funzionamento saltuario LaSmax e continuo Laeq, sempre con riferimento agli effetti nelle unità abitative adiacenti quella in cui sono installati.

I requisiti richiesti sono variabili in funzione delle destinazioni d’uso dei locali, definite nella seguente tab. A:

TABELLA A

CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI

| categoria A : | edifici adibiti a residenza o assimilabili |
| --- | --- |
| categoria B : | edifici adibiti ad uffici e assimilabili |
| categoria C : | edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili |
| categoria D : | edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili |
| categoria E : | edifici asibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili |
| categoria F : | edifici adibiti ad attività ricreative o di culto ed assimilabili |
| categoria G : | edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili |

I valori dei parametri acustici da rispettare sono riportati nella seguente tab. B:

# Si deve osservare che i valori numerici delle prime due colonne sono valori minimi, quindi sono da desiderare risultati maggiori di quelli indicati in tabella, mentre le successive tre colonne riportano dei valori massimi, che non debbono venire superati.

Per maggior chiarezza, vengono qui succintamente descritte le 5 grandezze atte a quantificare la prestazione acustica degli edifici, richiamando le relative norme UNI per la definizione e le modalità di misura:

- Isolamento acustico normalizzato – da misurare su pareti divisorie cieche di unità abitative confinanti – requisito minimo da garantire per edifici di civile abitazione Rw > 50 dB.

- Isolamento normalizzato di facciata – da misurare su facciate con serramenti rivolte all’esterno dell’edificio - requisito minimo per edifici di civile abitazione D2m,nT,w > 48 dB.

- Livello normalizzato di calpestio – da misurare su solai divisori di unità abitative diverse – requisito minimo per edifici di civile abitazione Ln,w < 63 dB.

- Livello massimo Slow, ponderato “A”, del rumore prodotto da impianti a funzionamento discontinuo - requisito minimo per edifici di civile abitazione LASmax < 35 dB.

- Livello equivalente ponderato “A” del rumore prodotto dagli impianti a funzionamento continuo - requisito minimo per edifici di civile abitazione LAeq < 25 dB.

E’ ovvio che tutti gli edifici realizzati dopo l’entrata in vigore del decreto vadano progettati e realizzati con idonei accorgimenti costruttivi e soluzioni tipologiche tali da garantire il rispetto dei limiti prestazionali di cui sopra. Nel caso tali valori non vengano raggiunti, potrà essere negata l’abitabilità o l’agibilità dell’edificio, ovvero potranno essere negate le autorizzazioni per l’esercizio di attività produttive o commerciali.

Non è chiaro tuttavia se il rispetto dei limiti prestazionali debba venire dimostrato (o garantito) anche in sede di domanda di concessione edilizia, in quanto l'ottenimento dei risultati voluti dipende solo parzialmente dalle soluzioni progettuali definite in tale sede, ed in misura ben maggiore dalle tecniche esecutive delle strutture e degli impianti.

## 2.7 D.M.Amb. 16 marzo 1998 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico

Questo decreto ha sostituito l’allegato “A” al DPCM 1 marzo 1991, ed ha introdotto numerose innovazioni e complicazioni alle tecniche di rilievo.

Le complicazioni riguardano in particolare la definizione e la modalità di rilevamento dei fattori di penalizzazione per presenza di componenti impulsive, tonali e di bassa frequenza, che fortunatamente però non si applicano al rumore generato dai mezzi di trasporto. Pertanto non si riferisce qui in merito a tali complesse problematiche.

Per quanto riguarda il rilevamento del rumore prodotto dal traffico stradale, il decreto prevede un rilevamento in continua per 1 settimana, con memorizzazione dei livelli equivalenti ponderati “A” ogni ora, e calcolo a posteriori del livello equivalente medio del periodo diurno e notturno. Non è prevista nè l’analisi statistica dl rumore, nè il tracciamento di profili temporali con risoluzione inferiore all’ora. A parte dunque la necessità di protrarre il rilevamento per una intera settimana (cosa giustificabile in alcuni casi, ma non certo in tutti), questa nuova normativa prevede un rilevamento molto semplice, attuabile anche on strumentazione di costo molto basso.

Viceversa, per quanto riguarda il rilevamento del rumore ferroviario, è richiesto un rilievo in continua della durata di 24 ore, nel corso delle quali si debbono identificare gli eventi sonori causati dal passaggio dei singoli treni.

Di ciascun passaggio occorre determinare il SEL (livello di singolo evento), indi il livello equivalente prodotto dal solo rumore dei treni si ottiene sommando energeticamente i SEL di tutti i transiti, e diluendo il risultato sul tempo di riferimento diurno o notturno, espresso in secondi:

## In pratica con questa procedura si “depura” il rumore ambientale complessivo del rumore residuo, e si ottiene un livello equivalente dei soli treni, direttamente confrontabile con i limiti di cui allo specifico decreto attuativo.

## 2.8 La Legge Regionale R. Liguria n. 12 del 20/03/1998

Questo recente dispositivo non introduce novità strabilianti, ma sancisce in maniera esplicita e circostanziata quali sono le competenze, gli obblighi e le interazioni procedurali di Regione, Provincie e Comuni. Ai fini del presente studio, il fatto più saliente è l’obbligo inderogabile a prevedere una classificazione acustica del territorio priva di discontinuità, con classi contigue aventi sempre limiti distanti non più di 5 dB.

Viene inoltre ribadito che i Comuni hanno l’obbligo di verificare la compatibilità acustica con i limiti vigenti in occasione del rilascio di concessioni edilizie o autorizzazioni all’esercizio di attività.

## 2.9 Il D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459

Questo decreto, lungamente atteso, fissa i limiti di rumorosità ammessi per le sorgenti di rumore ferroviario, nonchè l’estensione delle cosiddette “fasce di pertinenza” circostanti le infrastrutture ferroviarie.

In pratica, si distingue fra linee ferroviarie già in esercizio e linee di nuova realizzazione; per queste ultime, si distingue ulteriormente fra linee a bassa ed alta velocità (> 200 km/h).

Per le linee ferroviarie esistenti e per quelle di nuova realizzazione a bassa velocità, vengono previste due diverse fascie di pertinenza, con limiti differenziati. La fascia più interna ha ampiezza pari a 100m a partire dalla mezzeria dl binario più esterno, ed all’interno della stessa vige un limite di immissione del solo rumore ferroviario pari a 70 dB(A) diurni e 60 dB(A) notturni. La fascia più esterna ha ampiezza di ulteriori 150m (va dunque dai 100 ai 250 m dalla mezzeria del binario più esterno): entro tale seconda fascia, il limite di immissione del solo rumore ferroviario scende a 65 dB(A) diurni e 55 dB(A) notturni. Si precisa inoltre che, nel caso di nuove edificazioni in prossimità di una linea già in esercizio, gli inteventi eventualmente necessari onde garantire il rispetto dei limiti suddetti sono a carico di chi realizza i nuovi edifici, e non dell’ente gestore della infrastruttura ferroviaria.

In entrambe le fasce, comunque, i ricettori sensibili (scuole, case di riposo, case di cura, ospedali) vengono tutelati con limiti molto più restrittivi (50 dBA diurni, 40 notturni). Per le scuole si applica solo il limite diurno.

Per le linee di nuova costruzione ad alta velocità, invece, esiste una unica fascia di pertinenza ampia 250m, all’interno della quale vigono i limiti di immissione di 65 dB(A) diurni e di 55 dB(A) notturni, tranne che per i ricettori sensibili di cui sopra, che mantengono i valori limite su indicati.

Le altre sorgenti di rumore debbono rispettare i relativi limiti di immissione, come se la sorgente ferroviaria non ci fosse, entro le fascie di pertinenza di quest’ultima. Inoltre, al di fuori delle fascie di pertinenza, il rumore ferroviario concorre al raggiungimento dei limiti di immissione complessivi previsti sulla base della classificazione acustica delle aree.

Questo decreto è estremamente importante anche per il fatto che costituisce il “capostipite” della serie di decreti che dovranno normare le altre infrastrutture fisse legate al trasporto, in particolare traffico stradale ed attività portuali. Il decreto sul rumore ferroviario stabilisce quindi un importante precedente, ed i concetti di area di pertinenza della infrastruttura e di differenziazione dei limiti di rumorosità applicabili all'infrastruttura da quelli applicabili alle altre sorgenti costituiscono sicuramente l’ossatura su cui verranno basati anche gli attesi decreti attuativi sul rumore stradale e sulle attività portuali.

# 3. Rilievi sperimentali

## 3.1 Rilievi fonometrici per il rumore da traffico stradale

Vengono nel seguito specificati i rilevamenti fonometrici effettuati nelle diverse posizioni oggetto dei sopralluoghi, seguendo un’ordine da ponente a levante (lo stesso in cui, cronologicamente, i luoghi stessi sono stati visitati il giorno 2/6/1999),

### 3.1.1 Voltri

Presso il varco di Voltri non ha molto senso effettuare rilievi fonometrici, in quanto lo stesso si trova molto distante da possibili recettori. Tuttavia, il traffico pesante originato dal varco si scarica quasi esclusivamente verso il casello autostradale di Genova-Voltri, tramite un raccordo autostradale dedicato. E’ dunque opportuno monitorare l’impatto prodotto da tale traffico su un denso gruppo di edifici posto a breve distanza dal casello. E’ stato in particolare identificato un ristorante, sulla cui terrazza sarebbe ideale collocare la postazione microfonica per un rilievo in continua della durata di una settimana. Stante la vicinanza con la prospiciente linea ferroviaria, lo strumento viene impostato in modo da memorizzare separatamente gli eventi sonori causati dal passaggio dei treni.

La seguente figura illustra la posizione dell’edificio prescelto.

Le seguenti fotografie mostrano la posizione del microfono nel corso del rilevamento.

La seguente figura mostra il profilo temporale della rumorosità rilevata in tale sito.

### 3.1.2 Porto Petroli Multedo

Da questo varco transita un traffico veicolare stradale molto modesto, per cui non è il caso di monitorare lo stesso con rilievi in continua. Pare tuttavia che in passato sia stato segnalato un certo impatto acustico nelle abitazioni circostanti, causato dal rumore delle pompe durante la fase di scarico petrolio dalle navi ormeggiate sul molo Alfa (ora non più utilizzato).

Vengono pertanto eseguiti rilievi di breve durata (2-3h), collocando la postazione microfonica nell’edificio più esposto, indicato nella seguente figura, ed effettuando un doppio rilevamento (durante il funzionamento delle pompe ed a pompe ferme), onde saggiare l’effettiva incidenza, anche in termini di livello differenziale, del rumore prodotto da tali sorgenti fisse.

### 3.1.3 Varco Ronco-Messina

In questa posizione il solo traffico circolante sul Lungomare Canepa è quello attestato sul varco stesso, che può venire facilmente quantificato dai tabulati di ingresso/uscita tenuti presso il controllo di accesso del varco.

Si è deciso pertanto di non effettuare alcun rilevamento e di limitarsi ad acquisire le informazioni sul traffico dalla soc. Messina.

### 3.1.4 Varco Canepa – Centro Servizi Derna

L’attuale situazione non prevede la fuoriuscita del traffico veicolare dall’area portuale, in quanto il traffico è incanalato comunque su una viabilità interna, che sbocca poi sul Lungomare Canepa in corrispondenza del varco successivo (varco Etiopia). Il Centro Servizi Derna, invece, ha sbocco sul Lungomare Canepa, ma dà luogo ad un traffico veicolare assolutamente trascurabile.

Infine, la SIGE ha effettuato rilievi fonometrici di breve durata sul lungomare Canepa a breve distanza dal Centro Servizi Derna. Si ritiene quindi, in questa fase, di poter soprassedere all'esecuzione di ulteriori rilievi fonometrici. Verranno impiegati quelli già disponibili forniti da SIGE.

### 3.1.5 Varco Etiopia

Da questo varco origina un traffico considerevole, che interagisce pesantemente con il sostenuto traffico esterno esistente sul Lungomare Canepa.

E’ pertanto necessario, in questa posizione, effettuare sia un rilievo acustico di una settimana, sia il conteggio automatico del flusso veicolare sul Lungomare Canepa, subito ad Est del varco. Parallelamente si avrà comunque cura di reperire i dati relativi ai veicoli transitati dal varco stesso, grazie al controllo di accesso ivi esistente.

La seguente figura illustra la posizione scelta per il parcheggio del mezzo mobile con stazione fonometrica e per l’installazione delle bandelle pneumatiche per il conteggio dei transiti veicolari.

### Varco S.Benigno

La situazione in prossimità del varco S.Benigno è piuttosto complessa, in quanto esiste un notevole traffico veicolare esterno, che fluisce su una complicata rete di svincoli. Non è stato possibile identificare una singola postazione di rilevamento in grado di caratterizzare compiutamente la situazione dell’area.

Si è quindi decisa  l’esecuzione di una serie di rilievi di breve durata, ripetuti nell’arco della giornata, con simultaneo conteggio manuale dei transiti veicolari lungo la viabilità prospiciente il singolo punto di rilievo, oltrechè l’acquisizione dei flussi transitati per il varco, sulla base del controllo di accesso dello stesso. La seguente figura mostra le possibili postazioni di rilievo temporaneo.

Le seguenti fotografie mostrano nel dettaglio le 4 postazioni di rilevamento:

Posizione n. 1 - Via Balleydier

Posizione n. 2 - Elicoidale lato W

Posizione n. 3 - Elicoidale lato E

Posizione n. 4 - Varco S.Benigno

Le seguenti tabelle riepilogano i risultati dei rilevamenti di breve durata nelle 4 posizioni suddette:

| Posizione rilievo | Orario rilievo | Fascia oraria | Automobili | Motocicli | Camion | Leq 15' | Leq 5' | Leq 10' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - Via Balleydier | 7.10 - 7.25 | I - 07/09 | 156 | 19 | 44 | 75.2 | - | - |
| 1 - Via Balleydier | 10.00 - 10.15 | II - 09/11 | 247 | 33 | 39 | 72.7 | 73.5 | 72.8 |
| 1 - Via Balleydier | 12.10 - 12.25 | III - 12/14 | 145 | 40 | 30 | 72.7 | 71.3 | 72.0 |
| 1 - Via Balleydier | 16.45 - 17.00 | IV - 15/17 | 234 | 36 | 42 | 73.0 | 73.6 | 73.5 |
| 1 - Via Balleydier | 18.10 - 18.25 | V - 18/20 | 183 | 45 | 40 | 72.9 | - | - |
| 1 - Via Balleydier | 23.55 - 00.10 | VI - 23/01 | 155 | 23 | 19 | 71.3 | - | - |

Commento.

Via Balleydier si trova ad un livello inferiore rispetto l'ingresso del varco.

Il punto di misura si trovava in prossimità di un incroci regolato da un semaforo. Inoltre, a pochi metri (circa 10) dal punto in cui è stato posizionato il fonometro inizia la rampa d'accesso che porta all'ingresso del varco.

La velocità media dei veicoli è sicuramente non superiore a (40-50) km/h

Il fondo stradale rattoppato con buche: i camion vuoti fanno più rumore di quelli carichi.

| Posizione rilievo | Orario rilievo | Fascia oraria | Automobili | Motocicli | Camion | Leq 15' | Leq 5' | Leq 10' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 - Elicoidale (lato ovest) | 7.35 - 7.50 | I - 07/09 | 242 | 30 | 33 | 74.2 | - | - |
| 2 - Elicoidale (lato ovest) | 9.30 - 9.45 | II - 09/11 | 347 | 102 | 84 | 76.8 | 76.8 | 77.3 |
| 2 - Elicoidale (lato ovest) | 13.20 - 13.35 | III - 12/14 | 183 | 24 | 30 | 72.0 | 72.6 | 72.2 |
| 2 - Elicoidale (lato ovest) | 16.25 - 16.40 | IV - 15/17 | 282 | 35 | 62 | 76.5 | 76.0 | 75.8 |
| 2 - Elicoidale (lato ovest) | 18.40 - 18.55 | V - 18/20 | 202 | 41 | 27 | 72.0 | - | - |
| 2 - Elicoidale (lato ovest) | 00.15 - 00.30 | VI - 23/01 | 146 | 9 | 12 | 70.5 | - | - |

Commento.

Il sito di misura lungo l'elicoidale che porta dal livello di via Balleydier a quello del varco.

La strada (4 corsie per due sensi di marcia) è in salita.

La velocità, a seconda delle situazioni, può arrivare a 60 km/h.

Il fondo stradale è rattoppato.

| Posizione rilievo | Orario rilievo | Fascia oraria | Automobili | Motocicli | Camion | Leq 15' | Leq 5' | Leq 10' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 - Elicoidale (lato est) | 7.55 - 8.10 | I - 07/09 | 396 | 150 | 69 | 78.0 | - | - |
| 3 - Elicoidale (lato est) | 10.20 - 10.35 | II - 09/11 | 213 | 23 | 45 | 75.6 | 75.8 | 76.6 |
| 3 - Elicoidale (lato est) | 12.50 - 13.05 | III - 12/14 | 304 | 112 | 52 | 74.7 | 75.6 | 75.4 |
| 3 - Elicoidale (lato est) | 16.00 - 16.15 | IV - 15/17 | 402 | 62 | 96 | 77.7 | 77.8 | 78.5 |
| 3 - Elicoidale (lato est) | 19.45 - 20.00 | V - 18/20 | 290 | 72 | 38 | 74.8 | - | - |
| 3 - Elicoidale (lato est) | 23.30 - 23.45 | VI - 23/01 | 253 | 40 | 28 | 72.7 | - | - |

Commento.

La strada è a 5 corsie; si tratta della parte finale dell'elicoidale. Il livello è quello del varco e ci si trova, in pratica, sopra Via Balleydier. Il fondo stradale è in condizioni non buone. La velocità media è di circa 50 km/h

| Posizione rilievo | Orario rilievo | Fascia oraria | Automobili | Motocicli | Camion | Leq 15' | Leq 5' | Leq 10' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 - Varco San Benigno | 8.20 - 8.35 | I - 07/09 | 5 | 5 | 35 | 66.7 | - | - |
| 4 - Varco San Benigno | 9.10 - 9.25 | II - 09/11 | 40 | 8 | 22 | 65.5 | 65.5 | 65.2 |
| 4 - Varco San Benigno | 12.30 - 12.45 | III - 12/14 | 49 | 28 | 26 | 64.5 | 63.4 | 63.0 |
| 4 - Varco San Benigno | 15.35 - 15.50 | IV - 15/17 | 27 | 12 | 37 | 68.4 | 68.2 | 68.2 |
| 4 - Varco San Benigno | 19.20 - 19.35 | V - 18/20 | 14 | 8 | 18 | 60.1 | - | - |
| 4 - Varco San Benigno | 00.40 - 00.55 | VI - 23/01 | 6 | 2 | 0 | 50.3 | - | - |

Commento.

I mezzi avanzano a passo d'uomo. L'ingresso e  l'uscita dei varchi è affrontato da un paio di mezzi per volta. La rampa d'accesso all'ingresso del varco è in salita: i camion accelerano fortemente

### Varco Albertazzi / Varco Chiappella

Questi due varchi si trovano praticamente “sotto” la piastra in CLS che sostiene il nuovo esercizio COOP ed il relativo parcheggio. Tale piastra costituisce una formidabile schermatura alla propagazione del rumore, poiché il traffico veicolare scorre sotto di essa, ed il rumore prodotto non ha possibilità di raggiungere gli edifici abitativi affacciati verso la Coop stessa.

Poiché però esiste un’apertura nella piastra, esattamente davanti all’ingresso della Coop. È opportuno eseguire alcuni rilievi di breve durata, con lo scopo di valutare se si ha emissione sonora significativa attraverso tale apertura, e se la stessa può eventualmente raggiungere i sovrastanti potenziali recettori.

### Varco P.za Cavour

Da questo varco il traffico confluisce in una zona di traffico perennemente congestionato, anche per la vicinanza dei cantieri di costruzione della metropolitana. E’ tuttavia agevole caratterizzare la situazione esterna al varco, tramite l’installazione di una postazione di rilievo fonometrico in continua (per una settimana), posta davanti al mercato del pesce, sotto la sopraelevata, come mostrato nella seguente mappa e nella successiva fotografia.

E' stato altresì effettuato il simultaneo rilevamento automatizzato del flusso veicolare, mediante centraline pneumatiche messe a disposizione dal Comune di Genova.

### Varco Zona Foce

Laddove il varco è situato, il rilevamento acustico sarebbe di ben scarsa utilità, in quanto non vi sono potenziali recettori.

Poiché tuttavia non è noto con esattezza il flusso veicolare attraverso il varco, in quanto lo stesso non è dotato di un controllo sistematico di accesso;  si è deciso quindi di operare comunque un conteggio dei veicoli transitati nell’arco di 24, abbinato ad un rilevamento fonometrico della stessa durata, nella zona in cui la viabilità di accesso all’area portuale confluisce sulla viabilità comunale, in prossimità delle rampe poste al termine della sopraelevata.

## Rilievi fonometrici per il rumore da traffico ferroviario

Vengono nel seguito specificati i rilevamenti fonometrici suggeriti nelle diverse posizioni oggetto del sopralluogo del 10/6/99, seguendo un’ordine da ponente a levante.

### 3.2.1 V.T.E.

Nell’area di Voltri esistono due principali fonti di rumore di origine ferroviaria: la zona di carico dei containers sui carri, a mezzo di grosse gru semoventi, ed il parco ferroviario situato a ridosso dell’abitato in adiacenza alla linea ferroviaria FF.S.

Per quanto riguarda il primo caso, la rumorosità percebile nelle abitazioni più esposte, costituite da edifici multipiano abbarbicati sulle colline circostanti, è rappresentata dal suono emesso dagli allarmi di segnalazione movimento delle gru e dal rumore prodotto dall'impatto dei containers sul piano dei carri.

Entrambe queste sorgenti sonore sono già state oggetto di studio da parte dell’Autorità Portuale, in collaborazione con l’ing. Moro e la SIGE. I dati sono quindi già disponibili, e non occorre effettuare nuovi rilievi.

La zona del parco ferroviario di Voltri va invece caratterizzata mediante rilevamento strumentale,  ottenuto installando la stazione fonometrica a breve distanza dallo stesso, nella striscia di terreno incolto situata fra il fascio di binari del parco e la coppia di binari della linea FF.S. . Con opportuno posizionamento ed impostazione della strumentazione, è stato possibile rilevare disgiuntamente il rumore prodotto dai transiti di linea sulla rete FF.S. dal rumore prodotto dalle attività di movimentazione carri e composizione convogli che si svolge entro il parco.

La seguente figura mostra la posizione del mezzo mobile per l’esecuzione del rilevamento su 24 ore.

### 3.2.2 Varco Ronco

Lungo il torrente Polcevera si riunisce la linea ferroviaria che connette direttamente la rete FF.S. con il terminal Messina, con quella che corre parallela al Lungomare Canepa ed alimenta il Parco Fuorimura. Il traffico lungo tali due linee è considerevole, considerando che il solo terminalista Messina trasporta il 95% delle proprie merci su ferro.

Considerando poi che la confinante area Fiumara sta venendo ristrutturata, passando da area esclusivamente industriale ad un’area mista residenziale-servizi, comprendente impianti sportivi, cinema multisala, parco urbano, centro commerciale ed edifici pubblici, appare rilevante il possibile impatto acustico prodotto dal traffico ferroviario originato dal porto.

Si rende quindi necessario un monitoraggio su 24h della rumorosità ferroviaria, nella zona ove il parcheggio vetture posto prima del terminal Messina confina con l’area Fiumara, in prossimità della suddetta confluenza, come mostrato dalla seguente figura.

La seguente foto mostra un particolare dell'area in esame.

### 3.2.3 Parco Fuorimura

In questo parco ferroviario, posto a breve distanza dal Lungomare Canepa, viene effettuata la composizione dei convogli contenenti i carri provenienti dal terminal Messina e dagli altri terminalisti della zona. Onde rilevare correttamente l’emissione sonora di tale area, si è deciso di effettuare un rilevamento di 24h, posizionando la stazione di rilievo sopra alla sopraelevata portuale, affacciando il microfono verso l’area in cui si ha l’attività di formazione dei convogli. La seguente figura illustra l’ipotesi suddetta.

### 3.2.4 Varco Molo Nuovo

Un discreto numero di convogli ferroviari abbandona l’area portuale infilandosi nella galleria che collega con il Parco Campasso (FF.S.). Subito sopra l’imbocco della galleria si trova il nuovo Hotel Columbus Sea, presso il quale si è installata una stazione di rilevamento in continua su 24h. Con idonea impostazione del livello di soglia, tale postazione è in grado di rilevare sia il rumore prodotto dal passaggio dei convogli, sia quello causato dalla altre attività portuale in atto nell’area circostante.

La seguente fotografia illustra un possibile posizionamento della stazione di rilevamento.

### 3.2.5 Varco S.Limbania

Il traffico ferroviario attestato su questo varco è già stato ottenuto dai tabulati FF.S. del Parco Campasso, acquisiti nel corso dei sopralluoghi già eseguiti. E’ stato pertanto sufficiente effettuare nella zona del varco qualche rilievo di breve durata, nel corso del transito dei convogli, onde determinare sperimentalmente il SEL alla distanza fissa di m 7.5 dal binario.

## Rilievi fonometrici per il rumore prodotto dalle attività di cantieraggio

Si è deciso di basare il monitoraggio e la susseguente valutazione di impatto acustico delle attività di lavorazione che si svolgono nella zona dei cantieri di manutenzione navale sullo studio acustico già effettuato con successo dall’ing. Moro. In particolare, in una prima fase si è proceduto a verificare il livello sonoro effettivamente esistente  nei 4 punti recettori presi in considerazione in tale studio, e situati nelle zone abitate più a ridosso delle zone del porto ove si svolgono attività rumorose di tipo cantieristico.

A tal fine, in ciascuna delle 4 zone-ricettore prese in considerazione dallo studio iniziale sono stati effettuati rilievi ripetuti di breve durata, cercando di isolare le porzioni temporali in cui il rumore prodotto dalle attività entro i cantieri di manutenzione navale è preponderante rispetto al rumore di altra origine.

In una fase successiva,  si è proceduto invece a verificare a campione i livelli medi di emissione sonora della varie aree di cantieraggio, e si è così verificata la matrice delle attenuazioni sorgenti/ricettori.

Questa seconda fase verrà ultimata a valle della prima fase dello studio di impatto, allorchè da quest’ultima sarà definita una cartografia qualitativa delle variazioni di livello sonoro prodotte dallo stato di progetto rispetto allo stato di fatto esistente: in tal modo si concentreranno i rilevamenti di emissione in quelle aree ove si prevede un sostanziale incremento di rumorosità. Per le aree ove è invece prevista una sostanziale riduzione di emissione rispetto ad oggi, l’analisi verrà limitata ad una stima numerica della variazione del livello sonoro, senza una quantificazione dei valori assoluti di emissione.

Se necessario, la metodologia di analisi del rumore prodotto dalla aree cantieristiche potrà venire estesa all’intera area portuale, sempre graduando la profondità dell’analisi (con rilevamenti sperimentali e valutazione assoluta nelle zone di previsto incremento, con semplice valutazione relativa basata su stime numeriche nelle zone di invarianza o prevista riduzione).

## Riepilogo

Le seguente tabelle riepilogano i tipi di rilevamento effettuati per ciascun varco.

Rumore stradale

| N. | Nome Varco | Ril. Acustico 1 settimana | Ril. Acustico 1 giornata | Conteggio Automatico | Conteggio manuale o da tabulati |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Voltri | X |  |  | X |
| 2 | P. Petroli Multedo |  | X |  | X |
| 3 | Ronco - Messina |  |  |  | X |
| 4 | Canepa - Derna |  |  |  | X |
| 5 | Etiopia | X |  | X | X |
| 6 | S.Benigno |  | X |  | X |
| 7 | Albertazzi/Chiappella |  | X |  | X |
| 8 | P.za Cavour | X |  | X | X |
| 9 | Zona Foce |  | X | ? | ? |

Rumore ferroviario

| N. | Nome località | Ril. Acustico 24h | Ril. Acustico breve (SEL) | Acquisizione dati da FF.S. e terminalisti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parco V.T.E. | X |  | X |
| 2 | Varco Ronco | X |  | X |
| 3 | Parco Fuorimura | X |  | X |
| 4 | Varco Molo Nuovo | X |  | X |
| 5 | Varco S.Limbania |  | X | X |

Rumore attività manutenzione navale

| N. | Nome località |
| --- | --- |
| 1 | zona A – area abitativa, lato mare, in via Mura del Molo e via Mura Malapaga |
| 2 | zona B – area abitativa di via Mura delle Grazie |
| 3 | zona C – P.le Ferdinando Orte |
| 4 | zona D – area abitativa, lato mare, in via Rivoli |

# 4. Metodica di valutazione numerica delle emissioni sonore per effetto delle variazioni previste dal Piano Regolatore Portuale

# 5. Risultati della valutazione numerica relativa allo stato di fatto

# 6. Risultati della valutazione numerica relativa allo stato di progetto

# 7. Analisi dei risultati e proposta di zonizzazione

# 8. Conclusioni

La presente relazione contiene le informazioni necessarie ad una valutazione della compatibilità ambientale delle opere progettate, cosi’ come richiesto dalle procedure di V.I.A. e dalla Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico. Tale studio è stato condotto impiegando tutte le informazioni che è stato possibile reperire, in particolare sia rilievi sperimentali della rumorosità allo scopo eseguiti, sia rilevamenti del traffico stradale e ferroviario. Inoltre sono stati impiegati dati di descrizione della geometria del sito resi disponibili dai progettisti e dall’impresa esecutrice.

E’ infine stata realizzata una proposta di zonizzazione acustica dell’area in esame.

Parma, 19 luglio 1998

Ing. Angelo Farina

# Note bibliografiche

[1] 	A. Farina  - “Modelli matematici per la previsione della diffusione del suono” - Acqua Aria, n. 3, pagg. 257-268, Marzo 1991.

[2]	Farina A., Brero G. - “Modello numerico basato su rilievi sperimentali per la progettazione di dettaglio delle opere di bonifica acustica in area urbana” - Atti del Convegno NOISE & PLANNING ’96 - Pisa, 29-31 maggio 1996.

[3]	A. Farina, G. Brero, G. Pollone - “Modello numerico basato su rilievi sperimentali per la mappatura acustica delle aree urbane” - Atti del Convegno NOISE & PLANNING ’96 - Pisa, 29-31 maggio 1996.

[4]	A. Farina – “Modelli numerici per il rumore da traffico stradale e ferroviario in aree urbane” – Atti del Convegno "Rumore? Ci stiamo muovendo - Secondo seminario sull'Inquinamento Acustico" - Roma, 26-27 ottobre 1998.

[5] 	A. Farina , L. Maffei - “Sound Propagation Outdoor: comparison between numerical previsions and experimental results” - In the volume “Computational Acoustics and its Environmental Applications” pp. 57-64, Editor C.A. Brebbia, Computational Mechanics Publications, Southampton (GB) 1995.

[6]	Pompoli R., Farina A., Fausti P., Bassanino M., Invernizzi S., Menini L., “Intercomparison of traffic noise computer simulations”, in: atti del XXIII Convegno Nazionale AIA - 18th AICB, Bologna, 12-14 settembre 1995, supplemento, p.523-559.

# Text boxes

Stazione rilievo 24h

Stazione rilievo 24h