LEZIONE 2

Diffusione e Operazioni base con Excel®

LA DIFFUSIONE	2

Introduzione	2

Legge di Fourier	2

Legge di Fick	3

Esercizio 1	6

Esercizio 2	10

ALLEGATI	13

OPERAZIONI DI BASE PER L’UTILIZZO DI MICROSOFT EXCEL®	15

Formattazione	15

Risoluzione di una formula matematica	15

Come nominare una cella:	16

Operazione “copia-incolla” di celle: puntamento relativo	16

Operazione “copia-incolla” di celle: puntamento assoluto	17

Operazione “copia-incolla” di celle: puntamento per nome	18

Nominare una matrice	18

Inversa di una matrice	18

Prodotto di matrici	19

Grafici di dati sperimentali	20

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA	24

# LA DIFFUSIONE

## Introduzione

Dicesi trasporto di materia il trasferimento di un componente di una soluzione da una regione a concentrazione maggiore ad una regione a concentrazione minore.

Il trasporto di materia può avvenire sia in fase liquida che in fase gassosa. [1]

La diffusione molecolare è un particolare fenomeno di trasporto di materia che coinvolge due specie chimiche differenti e può avvenire in un fluido in quiete o in un fluido in moto laminare. Ad esempio un gas che diffonde entro un altro gas o un gas entro un solido o un liquido.

Il trasporto di materia per diffusione molecolare è del tutto analogo alla trasmissione del calore per conduzione, anche se i due fenomeni potrebbero sembrare distinti in quanto nello scambio termico si ha trasporto di energia ma non necessariamente di materia. [1]

Grazie a questa analogia tra diffusione e scambio termico è possibile applicare equazioni formalmente simili per risolvere problemi riguardanti questi due fenomeni.

## Legge di Fourier

Stabilisce la proporzionalità tra flusso di calore e gradiente di temperatura:

|  | (1) |
| --- | --- |

Dove:

è la potenza termica per unità di superficie [W/m2];

è la conducibilità termica del mezzo  (proprietà termofisica del materiale);

grad(T) è il gradiente termico fra due punti [K/m].

Nel caso in cui si voglia calcolare il flusso di calore attraverso una superficie generica è necessario integrare l’eq.1:

|  | (2) |
| --- | --- |

Dove:

è la potenza termica [W];

S è la superficie di scambio termico [m2].

## Legge di Fick

La legge di Fick rappresenta l’equivalente in campo diffusivo della legge di Fourier:

|  | (3) |
| --- | --- |

Dove:

è la portata volumica della specie chimica “A” per unità di superficie, che quindi prende l’unità di misura di una velocità ;

DAB è la diffusività binaria e rappresenta quanto facilmente la specie chimica “A” diffonde nella specie chimica “B” [m2/s] (la diffusività è chiamata binaria perché dipende da entrambe le sostanze);

mA è la frazione massica della specie chimica “A” nella miscela [adim].

La frazione massica mA è esprimibile con le seguente relazione:

|  | (3) |
| --- | --- |

Dove:

è la densità della specie chimica “A” [kg/m3];

è la densità totale del miscuglio [kg/m3] (se ad esempio abbiamo una miscela bifase di una sostanza “A” ed una sostanza “B” si ha che

);

è la densità della specie chimica “B” [kg/m3].

Ovviamente nel caso si avesse una densità della sostanza “A” poco rilevante rispetto alla densità della sostanza “B” sarebbe possibile attuare un’approssimazione  considerando e quindi scrivere .

La legge di Fick come espressa nell’equazione (3) non è però la forma più conveniente per esprimere della legge di Fick. Questo perché in realtà la  calcolata secondo l’equazione 3 non è la velocità con cui la specie chimica A diffonde nella B, anche se così potrebbe sembrare visto che, come notato prima, la quantità  ha l’unità di misura di una velocità (ovvero m/s). La velocità con cui la specie chimica A diffonde nella B (quantità che chiameremo ) è un argomento che verrà affrontato nella prossima lezione (trattando cioè la legge di Fick generalizzata), ma già adesso è utile anticipare che tale velocità si ricava a partire dalla legge di Fick in versione massica, ovvero:

Dove la quantità  è appunto calcolata tramite la legge di Fick in versione massica.

Per via di questo fatto la legge di Fick in letteratura (così come fece in origine Adolph Fick) viene quasi sempre espressa in termini massici (o tuttalpiù molari), anche perché oltre ad eliminare l’ambiguità appena esposta consente un calcolo diretto della massa diffusa, che in generale è l’obiettivo del calcolo dei problemi di diffusione.

- Legge di Fick in versione massica:

|  | (4) |
| --- | --- |

Dove:

è la portata massica della specie A per unità di superficie .

Nel caso in cui il fluido fosse incomprimibile (ovvero  = costante) in base all’eq. 4 si potrebbe attuare una semplificazione portando la densità all’interno del gradiente:

Che è la legge di Fick in termini massici semplificata.

La versione massica semplificata della legge di Fick si può anche applicare nel caso di muro massivo, ossia quando un gas (sostanza “A”) diffonde attraverso una parete (composto dalla sostanza “B” che ha densità molto maggiore rispetto a quella del gas stesso). In questo caso, infatti, l’errore che si commette è trascurabile:

- Legge di Fick in versione molare:

|  | (5) |
| --- | --- |

dove:

è la portata molare della specie A per unità di superficie ;

Ctot è la concentrazione delle specie chimiche [kmol/m3];

XA è la frazione molare della specie chimica “A” [adim].

La frazione molare XA è esprimibile con la seguente relazione:

|  | (6) |
| --- | --- |

dove:

CA è la concentrazione molare della specie chimica “A” [kmol/m3];

Ctot è la concentrazione molare del miscuglio [kmol/m3] (se ad esempio abbiamo una miscela bifase di una sostanza “A” ed una sostanza “B” si ha che Ctot=CA+CB);

nA è il numero di moli della specie chimica “A” [kmol];

ntot è il numero di moli totale del miscuglio [kmol];

V è il volume occupato dal miscuglio [m3].

Nel caso in cui si avesse Ctot=costante, grazie all’eq. 6, si potrebbe semplificare l’eq. 5:

Che è la legge di Fick in termini molari semplificata. La versione molare semplificata della legge di Fick si può applicare nel caso di gas perfetti, per i quali vale l’equazione di stato.

L’equazione di stato può presentarsi in forma molare:

|  | (7) |
| --- | --- |

dove:

p è la pressione del gas [Pa];

V è il volume a disposizione del gas [m3];

n è il numero di moli del gas [kmol];

R0 è la costante universale dei gas(che corrisponde a 8314.51 );

T è la temperatura del gas [K].

L’equazione dei gas perfetti può anche esser scritta in forma massica (sapendo che ):

|  | (8) |
| --- | --- |

Dove:

M è la massa del gas [kg];

è la massa molare del gas [kg/kmol];

R è la costante specifica del gas considerato ;

è il volume specifico del gas [m3/kg].

In questo caso per calcolare la concentrazione di una sostanza basta scrivere:

|  | (9) |
| --- | --- |

Quindi per calcolare la concentrazione di una determinata sostanza basta utilizzare l’eq. 9 sostituendo i valori di pressione (pparziale) (ovviamente si intende pressione parziale se la sostanza è miscelata) e di temperatura (T) relative alla sostanza d’interesse.

Se interessa la concentrazione totale (o anche la concentrazione di una sostanza non miscelata) invece basta usare i valori totali:

Analogamente si può calcolare la densità della specie chimica A:

Ovviamente RA è la costante specifica del gas “A”, espressa in .

## Esercizio 1

Un recipiente in pressione in acciaio a forma di cubo di lato L e spessore s contiene idrogeno a pressione p1 e temperatura T1. Calcolare:

- La portata molare di idrogeno che diffonde attraverso le pareti del contenitore per unità di superficie;

- Il tempo necessario poiché il numero iniziale di moli n1i di idrogeno contenute nel recipiente si dimezzi.

Dati:

s = 10 mm = 0.01 m

L = 1 m

p1 = 100 bar = 107 Pa

T1 = 293 K

S = 9.01 ∙ 10-3

Risoluzione:

- Per il calcolo della portata molare specifica si può usare per comodità la versione molare della legge di Fick (eq. 5):

Possiamo semplificare l’equazione di Fick grazie alla monodimensionalità del problema e scrivere:

Possiamo quindi calcolare la frazione molare dell’idrogeno con:

Dal momento che la densità dell’acciaio è molto maggiore di quella dell’idrogeno, e quindi CH2<<Cacciaio, si può considerare Ctot=Cacciaio=costante e quindi semplificare scrivendo:

Risolvendo separando le variabili e considerando JH2 costante (anche se in realtà questo valore varierebbe nel tempo a causa della diminuzione della concentrazione dell’idrogeno all’interno del recipiente):

Si ottiene:

Il valore di diffusività DAB può esser letto nella Tabella 1 in allegato:

DAB = 0.26 · 10-12 m2/s

Il valore C2 della concentrazione di idrogeno nell’interfaccia 2 può ritenersi nullo (poiché nell’atmosfera l’idrogeno è presente solo in una quantità estremamente piccola, circa 0.5 ppm), mentre il valore C1 della concentrazione di idrogeno nell’interfaccia 1 si calcola con la seguente relazione, valida nel caso di interfaccia solido-gas:

Il valore di S, solubilità dell’idrogeno nell’acciaio, si può leggere dalla Tabella 2 in allegato:

S = 9.01 · 10-3

Sostituendo ora i valori nell’equazione appena trovata si ottiene:

- Innanzitutto occorre calcolare il numero iniziale di moli di idrogeno per unità di volume, il che si può fare utilizzando la legge dei gas perfetti (infatti si l’idrogeno è in ottima approssimazione un gas perfetto):

Il numero finale di moli di idrogeno contenute nell’intero serbatoio per ottenere il dimezzamento dovrà quindi essere:

Il flusso di idrogeno attraverso l’intera superficie laterale A del cubo sarà:

Infine il tempo necessario poiché il numero di moli di gas contenute nel recipiente si dimezzi è:

In realtà come già detto questo calcolo è un’approssimazione data dal fatto che si considerano concentrazione e pressione dell’idrogeno costanti all’interno del recipiente. In realtà queste diminuiscono durante la diffusione, quindi è possibile fare un calcolo più accurato del tempo di dimezzamento tenendo conto anche del fenomeno di diminuzione della pressione.

Con un programma di calcolo (come ad esempio Excel®) è possibile ottenere risultati più precisi usando le stesse equazioni citate durante lo svolgimento dell’esercizio.

Così facendo si possono ottenere grafici come quelli visibili in Grafico 1, Grafico 2 e Grafico 3.

In questo caso il tempo calcolato per il dimezzamento diventa:

Grafico 4: variazione del numero di moli dell’idrogeno all’interno del recipiente.

Grafico 5: variazione della portata in moli dovuta alla diffusione.

Grafico 6: variazione della pressione dell’idrogeno all’interno del recipiente.

## Esercizio 2

Una membrana di gomma di spessore L separa due ambienti con pressione PA e PB; nell’ambiente A è presente idrogeno, mentre nell’ambiente B aria.

Determinare la massa di H2 che diffonde attraverso la membrana di gomma.

Dati:

DAB = 8.7 · 10-8 m2/s

S = 1.5 · 10-3

L = 0.3 mm = 3 · 10-4 m

pA = 3 bar = 3 · 105 Pa

Risoluzione:

Calcolo CA  e CB, ovvero le concentrazioni di H2 alle interfacce A e B:

Come nel caso dell’esercizio 1 si può considerare CB nullo a causa della quasi totale assenza dell’idrogeno in atmosfera.

Riprendiamo l’eq.5:

Dal momento che CH2<<Cgomma si può considerare Ctot=Cgomma=costante, e quindi si può scrivere:

E nello stesso modo dell’esercizio 1:

Quindi si calcola:

Ora si può determinare la massa di idrogeno che si diffonde attraverso la membrana utilizzando la massa molare della molecola d’idrogeno (  ):

Se si vogliono determinare le concentrazioni C1 e C2 dell’idrogeno rispettivamente a sinistra e a destra della membrana possiamo scrivere:

Osservazione: la concentrazione C1 appena calcolata è la concentrazione dell’idrogeno nell’ambiente a sinistra della membrana, mentre la concentrazione CA calcolata in precedenza è la concentrazione dell’idrogeno sul lato A della membrana, quindi è la concentrazione sulla membrana. La differenza fra C1 e CA sta quindi nel fatto che C1 riguarda l’ambiente (gas), mentre CA riguarda la membrana (parete solida).

## ALLEGATI

|  | Substance A | Substance B | T [K] | DAB [m2/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gases | NH3 | Air | 298 | 0.28 · 10-4 |
|  | H2O | Air | 298 | 0.26 · 10-4 |
|  | CO2 | Air | 298 | 0.16 · 10-4 |
|  | H2 | Air | 298 | 0.41 · 10-4 |
|  | O2 | Air | 298 | 0.21 · 10-4 |
|  | Acetone | Air | 273 | 0.11 · 10-4 |
|  | Benzene | Air | 298 | 0.88 · 10-5 |
|  | Naphthalene | Air | 300 | 0.62 · 10-5 |
|  | Ar | N2 | 293 | 0.19 · 10-4 |
|  | H2 | O2 | 273 | 0.70 · 10-4 |
|  | H2 | N2 | 273 | 0.68 · 10-4 |
|  | H2 | CO2 | 273 | 0.55 · 10-4 |
|  | CO2 | N2 | 293 | 0.16 · 10-4 |
|  | CO2 | O2 | 273 | 0.14 · 10-4 |
|  | O2 | N2 | 273 | 0.18 · 10-4 |
| Dilute solutions | Caffeine | H2O | 298 | 0.63 · 10-9 |
|  | Ethanol | H2O | 298 | 0.12 · 10-8 |
|  | Glucose | H2O | 298 | 0.69 · 10-9 |
|  | Glycerol | H2O | 298 | 0.94 · 10-9 |
|  | Acetone | H2O | 298 | 0.13 · 10-8 |
|  | CO2 | H2O | 298 | 0.20 · 10-8 |
|  | O2 | H2O | 298 | 0.24 · 10-8 |
|  | H2 | H2O | 298 | 0.63 · 10-8 |
|  | N2 | H2O | 298 | 0.26 · 10-8 |
| Solids | O2 | Rubber | 298 | 0.21 · 10-9 |
|  | N2 | Rubber | 298 | 0.15 · 10-9 |
|  | CO2 | Rubber | 298 | 0.11 · 10-9 |
|  | He | SiO2 | 293 | 0.4 · 10-13 |
|  | H2 | Fe | 293 | 0.26 · 10-12 |
|  | Cd | Cu | 293 | 0.27 · 10-18 |
|  | Al | Cu | 293 | 0.13 · 10-33 |

Tabella 1: Valori del coefficiente di diffusione binaria per diverse sostanze. [2]

| Gas | Solid | T [K] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| O2 | Rubber | 298 | 3.12 · 10-3 |
| N2 | Rubber | 298 | 1.56 · 10-3 |
| CO2 | Rubber | 298 | 40.15 · 10-3 |
| He | SiO2 | 293 | 0.45 · 10-3 |
| H2 | Ni | 358 | 9.01 · 10-3 |

Tabella 2: Valori della solubilità di alcuni gas in determinati solidi. [2]

| System | D0 [m2/s] |
| --- | --- |
| Oxygen - Pyrex glass | 6.19 · 10-8 |
| Oxygen - fused silica glass | 2.61 · 10-9 |
| Oxygen - titanium | 5.0 · 10-3 |
| Oxygen - titanium alloy (Ti-6Al-4V) | 5.82 · 10-2 |
| Oxygen - zirconium | 4.68 · 10-5 |
| Hydrogen - iron | 7.60 · 10-8 |
| Hydrogen-α - titanium | 1.80 · 10-6 |
| Hydrogen-β - titanium | 1.95 · 10-7 |
| Hydrogen - zirconium | 1.09 · 10-7 |
| Hydrogen - Zircaloy-4 | 1.27 · 10-5 |
| Deuterium - Pyrex glass | 6.19 · 10-8 |
| Deuterium - fused silica glass | 2.61 · 10-9 |
| Helium - Pyrex glass | 4.76 · 10-8 |
| Helium - fused silica glass | 5.29 · 10-8 |
| Helium - borosilicate | 1.94 · 10-8 |
| Neon - borosilicate | 1.02 · 10-10 |
| Carbon - FCC iron | 2.3 · 10-5 |
| Carbon - BCC iron | 1.1 · 10-6 |

Tabella 3: Valori dei coefficienti di diffusione binaria in alcuni solidi. [2]

# OPERAZIONI DI BASE PER L’UTILIZZO DI MICROSOFT EXCEL®

## Formattazione

L’utilizzo di Excel® è molto comodo per fare calcoli poiché permette di integrare numeri e variabili con testo, immagini, grafici e disegni in modo da spiegare il procedimento utilizzato nello stesso foglio dove vengono svolti i calcoli. In ogni cella è possibile inserire numeri, testi e formule.

Il comportamento del software Microsoft dipende molto dalla versione e dalla formattazione usata per il sistema operativo. Se per la prima non è possibile far niente se non reinstallare il pacchetto Office®, per la seconda è possibile impostare quella preferita.

Per impostare la formattazione del sistema operativo è necessario entrare nel “Pannello di controllo” (il percorso più veloce è utilizzando il Menù dello “Start”), cliccare sulla dicitura “Paese e lingua” e modificare il formato secondo la preferenza. Il formato consigliato da utilizzare è “inglese (Regno Unito)”. Con questa formattazione il programma considera valido solo il punto come separatore delle cifre decimali di un numero.

Infatti scrivendo ad esempio in una cella 345,23 si noterà che il contenuto sarà spostato sul margine sinistro della cella (significa che Excel® considera il contenuto come uno stralcio di testo e non come un numero). All’opposto scrivendo 345.23 si otterrà lo spostamento del contenuto verso il margine destro della cella (significa che Excel® considera il contenuto come un numero utile per svolgere calcoli).

Excel® per come è stato programmato non distingue le maiuscole dalle minuscole, quindi non è possibile differenziare i nomi delle celle utilizzando solo queste, ma è necessario usare lettere diverse.

## Risoluzione di una formula matematica

Selezionare la cella nella quale si desidera che il risultato venga visualizzato e scrivere la formula preceduta dal simbolo “=”. È possibile inserire nella formula dati contenuti in altre celle del foglio di calcolo, semplicemente cliccando sulle celle stesse.

È possibile nominare le celle nelle quali sono contenuti i dati che la formula elabora con un nome che indica la natura del dato stesso. In questo modo si facilita la comprensione delle formule qualora le si volesse visualizzare o modificare successivamente (vedi confronto in Figura 1).

Figura 1: Confronto tra formule.

## Come nominare una cella:

Selezionare la cella da nominare, sostituire il valore del riferimento cartesiano contenuto nel riquadro indicato dalla freccia rossa (vedi Figura 2) con il nome desiderato.

Figura 2: nomina di una cella.

## Operazione “copia-incolla” di celle: puntamento relativo

Si vuole copiare la cella C5, contenente la formula per calcolare l’area di un rettangolo, nelle celle C6 e C7. Per farlo è sufficiente selezionare la cella e trascinare la crocetta nelle celle sottostanti come mostrato in Figura 3.

Figura 3: copia-incolla.

In questo modo nelle celle C6 e C7 è stata automaticamente inserita la stessa formula, ma con i dati delle righe rispettivamente 6 e 7.

## Operazione “copia-incolla” di celle: puntamento assoluto

In alcuni casi può essere necessario copiare una formula in una cella e mantenere i riferimenti ai dati originali. Per fare ciò bisogna inserire nella formula originale il simbolo “$” davanti alla coordinata numerica (se si vuole mantenere il riferimento alla riga) e o letterale (se si vuole mantenere il riferimento alla colonna) dei dati di cui si vuole mantenere il riferimento assoluto.

Es: E10→$E$10.

Il simbolo “$” può essere velocemente inserito premendo il tasto F4 quando si è selezionato un dato durante la digitazione della formula.

È possibile inoltre bloccare solo la coordinata letterale, e non quella numerica, di un dato, o viceversa. Questa operazione è utile, ad esempio, se si vuole creare una matrice che abbia come elementi le ipotenuse di tutti i triangoli rettangoli che si ottengono combinando cateti di lunghezza intera compresa tra 1 e 7 metri.

Figura 4: creare una matrice.

Una volta scritta la formula (Figura 4), per copiarla in tutte le altre celle costituenti la matrice è sufficiente selezionare la cella contenente la formula, premere Ctrl+C (percorso veloce per la funzione “Copia”), poi selezionare tutte le celle della matrice e premere Ctrl+V (percorso veloce per la funzione “Incolla”) (vedi Figura 5).

Figura 5: copia-incolla in più celle di una matrice.

La stessa operazione di “Copia-Incolla” può esser velocemente attuata anche trascinando, sulle celle in cui si vuole copiare il contenuto, il quadratino nero che appare sullo spigolo inferiore a destra della cella da copiare (una volta selezionatala).

## Operazione “copia-incolla” di celle: puntamento per nome

Per semplificare la scrittura delle formule con puntamento assoluto è comodo utilizzare la nominazione delle celle in cui si inseriscono i dati o le variabili. In questo modo scrivendo le formule usando i nuovi nomi delle celle è possibile mantenere il puntamento assoluto su queste senza dover aggiungere “$”.

## Nominare una matrice

Per nominare una matrice bisogna selezionarla completamente e sostituire il testo come fatto in precedenza per nominare una cella.

## Inversa di una matrice

Per prima cosa è utile nominare la matrice della quale si vuole calcolare l’inversa. Nell’esempio la matrice è stata chiamata “matr”. Selezionare le celle nelle quali Excel® scriverà gli elementi della matrice inversa, poi scrivere la formula: =MATR.INVERSA(Matr). Infine premere Shift+Ctrl+Invio per attuare la formula sull’intera matrice.

La formula “MATR.INVERSA” è in genere tipica solo delle versioni in italiano del pacchetto Office®, quindi nel caso si utilizzasse un pacchetto inglese la formula sarebbe “MINVERS”.

In ogni caso è possibile visualizzare l’elenco delle formule preimpostate di Excel® cliccando su  a sinistra della barra in cui vengono scritte le formule (evidenziata in Figura 6).

Figura 7: calcolare l'inversa di una matrice.

## Prodotto di matrici

Per verificare che la matrice inversa appena scritta sia corretta si può effettuare il prodotto matriciale della matrice originale con l’inversa stessa. Il risultato dev’essere la matrice identità. Per prima cosa è utile nominare la matrice inversa, in questo caso è stato preso “Matrinv”. Selezionare poi le celle nelle quali Excel® scriverà gli elementi della matrice prodotto e scrivere la formula: =MATR.PRODOTTO(Matr;Matrinv). Infine premere Shift+Ctrl+Invio.

Ovviamente il risultato che deriverà da questa operazione non sarà una perfetta matrice identità se non approssimando ad un numero finito di cifre decimali. Questo accade perché ogni calcolo gestito da un calcolatore è puramente numerico e quindi è sempre derivato da un’approssimazione che per quanto piccola non può mai essere inesistente.

Figura 8: calcolare il prodotto di due matrici.

## Grafici di dati sperimentali

Partendo da dati sperimentali è possibile creare grafici che ne visualizzino l’andamento. Il grafico di una spezzata che collega i punti si ottiene selezionando i dati (vedi Figura 9) , seguendo il percorso “Inserisci/Grafico a linee” e inserendo le etichette degli assi cartesiani.

È possibile interpolare i punti del grafico con una curva che ne approssima l’andamento. Si può dapprima interpolare i dati sperimentali con una retta selezionando col tasto destro del mouse la spezzata precedentemente creata e scegliendo la voce “aggiungi linea di tendenza”; spuntare le caselle relative alla visualizzazione sul grafico dell’equazione della curva e del valore del quadrato dell’errore di approssimazione R. Il risultato di questa operazione è visibile in Figura 10. L’obiettivo risulta quindi essere il calcolo dello scarto quadratico medio o deviazione standard degli errori di approssimazione delle curve di approssimazione, in modo da visualizzare numericamente quanto la curva considerata si discosta da quella dei dati sperimentali.

La deviazione standard o scarto quadratico medio misura la dispersione dei dati attorno al valore atteso ed è calcolata come di seguito:

dove:

è la deviazione o lo scarto quadratico medio (SQM);

sono i valori della grandezza considerata;

è la media aritmetica degli ;

n è il numero di dati presi in considerazione.

Figura 9: grafico di una spezzata.

Figura 10: Fitting di dati sperimentali con una retta.

All’equazione della retta calcolata da Excel® e visualizzata sul grafico si sostituisce il valore di x con i valori della distanza (m) e si calcola successivamente R2, cioè l’errore di approssimazione che individua quanto l’approssimazione lineare si discosta dalla curva dei dati sperimentali. In seguito si calcola con la differenza tra i valori dell’approssimazione lineare e quelli della velocità, come riportato in Figura 11.

Figura 12: Calcolo dell’errore di approssimazione.

Inoltre si procede a calcolare, come spiegato in precedenza, lo scarto quadratico medio o deviazione standard scrivendo nella cella scelta “=radq(media(R2))” , dove per “R2” si intende la selezione di tutti i valori di R2 calcolati.

Figura 13: Calcolo dello scarto quadratico medio.

L’approssimazione lineare non fitta perfettamente i dati sperimentali.

Una polinomiale potrebbe approssimare meglio i dati.

Partendo dall’equazione generica di una parabola  e da valori casuali dei coefficienti, si approssimano i dati sperimentali con una parabola come mostra la Figura 14.

Figura 15: Approssimazione dei dati sperimentali con una parabola.

Anche in questo caso si procede calcolando l’errore di approssimazione R2 e successivamente lo scarto quadratico medio come nel caso precedente. Utilizzando lo strumento “Solver” o “Risolutore”  si possono risolvere problemi di ottimizzazione, in questo caso lo si può utilizzare per minimizzare lo scarto quadratico medio. Un modello di ottimizzazione è composto da tre parti: la cella obiettivo, le celle variabili e i vincoli. La cella obiettivo in questo caso è lo scarto quadratico medio, le celle variabili sono i coefficienti della parabola (ovvero a, d ed e) ed il vincolo è . Si procede a utilizzare risolutore accedendo da Dati/Risolutore come da Figura 16.

Figura 17: Visualizzazione dello strumento Solver.

In questo caso si trova la parabola che approssima meglio i dati sperimentali. Successivamente si procede costruendo il grafico della parabola come riportato nella Figura 18.

Figura 18: Individuazione della cella obiettivo e costruzione della parabola che approssima meglio i dati sperimentali.

# BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

[1] “Principi di trasmissione del calore” Frank Kreith, Liguori Editore;

[2] https://www.thermalfluidscentral.org/encyclopedia/index.php/ Thermophysical_Properties (in questo sito è possibile trovare diverse informazioni utili su proprietà termofisiche dei materiali ed alcune tabelle).