# Acustica Applicata  (tecniche della prevenzione) – 11/02/2013

Cognome e Nome:

Matricola:

1) Sommare energeticamente i seguenti due livelli in dB: 80+E e 78+F

Ltot =                                 dB

2) Determinare il valore complessivo in dB di un suono avente il seguente spettro:

| f (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp (dB) | 86+A | 82+B | 78+C | 77+D | 76+E | 74+F | 75+D | 79+A |

Ltot  =                                 dB

3) Determinare il valore complessivo ponderato “A”  dello spettro suddetto.

Ltot,A =		      	      dB(A)

4) Si misura il livello medio di pressione sonora su una superficie parallelepipeda che circonda una sorgente sonora. La superficie di misura è lunga (5+D) metri, larga (3+E) metri ed alta (2+F) metri, e poggia su un piano riflettente, in campo libero (all’aperto).

Effettuando una media sulle 5 facce di tale superficie si misura un livello sonoro Lp,medio pari a 70+D dB(A).  Determinare il livello di potenza sonora della sorgente.

Lw = 			      dB(A)

5) e 6) In un cantiere edile, un operaio lavora per 4 + A ore ad una distanza di 2+F metri da una macchina che ha un livello di potenza sonora di 100+C dB(A), ed è posta su un piano riflettente, all’aperto.

Determinare:

Livello di pressione sonora ricevuto nella posizione di lavoro		Leq = 			      dB(A)

Livello di esposizione personale dell’operaio					Lep = 			      dB(A)

Nota: lo studente può scegliere 3 dei 6 esercizi proposti (non necessariamente i primi tre).

ciascuna risposta giusta vale 10 punti (tolleranza: +/- 0.5 dB).

Voto prova scritta:

Voto domanda orale:

# Text boxes

A

B

C

D

E

F

VOTO FINALE   Punti:

5+D

3+E

2+F