# Esame di Fisica Tecnica del 08/04/2015

Cognome e Nome:

Matricola:                                                                C.Laurea:

Quanto calore serve per riscaldare l'aria (secca) contenuta in un box di forma cubica, avente lato di m 3+F/2, dalla temperatura iniziale di 0+C °C alla temperatura finale di 20+D °C?

La risposta deve contenere numero ed unità di misura – da 0 a 3 pt.

Dopo aver riscaldato l'aria del box suddetto, la si umidifica spruzzando acqua alla stessa temperatura dell'aria, in modo da raggiungere una U.R. del 50+E %, e fornendo calore in modo che la temperatura resti invariata. Quanta acqua è necessario spruzzare?

La risposta deve contenere numero ed unità di misura – da 0 a 3 pt.

A che altezza max spruzza l'acqua di una fontana alimentata da una conduttura in cui la pressione relativa è pari a 3+F/2 bar?

La risposta deve contenere numero ed unità di misura

Sapendo che una lampada avente temperatura di colore pari a 5000K emette la massima intensità luminosa alla lunghezza d'onda di 580 nm, determinare a quale lunghezza d'onda ha la massima emissione una lampada avente una temperatura di colore pari a 3000 + E*100 K.

La risposta deve contenere numero ed unità di misura – da 0 a 3 pt.

Per rompere un bicchiere di cristallo serve una pressione Sonora di 40+EF Pa. A quanti dB corrisponde?

La risposta deve contenere numero ed unità di misura – da 0 a 3 pt.

Considerando nuovamente il box cubico del primo esercizio, ed il relativo salto termico, determinare la potenza termica dispersa attraverso le 6 facce del cubo, sapendo che esso é realizzato in CLS spesso 10+D cm, con conducibilità pari a 1+F W/mK, e che i valori dei coeff. di convezione interno ed esterno sono pari rispettivamente a 6 e 12 W/m2K.

La risposta deve contenere numero ed unità di misura – da 0 a 3 pt.

Quale delle seguenti affermazioni è vera? (solo una risposta ammessa – da -1 a +3 pt)

- L'energia posseduta da un sistema si conserva sempre

- L'energia posseduta da un sistema può solo diminuire, mai crescere

- L'energia posseduta da un sistema può diminuire o crescere, a seconda degli apporti di calore e/o di lavoro che il sistema riceve o cede

- L'energia posseduta da un sistema viene sempre progressivamente degradata in calore

- L'energia posseduta da un sistema dipende solo dalla sua temperatura

Che differenza c'è fra densitá e viscositá di un fluido? (solo una risposta ammessa – da -1 a +3 pt)

- Nessuna, sono due termini equivalenti

- Un fluido denso scorre lentamente, un fluido viscoso aderisce alle superfici

- Un fluido ha elevata densitá quando é elevata la sua pressione, mentre ha elevata viscositá quando ha una elevata tensione superficiale

- Un fluido molto denso é molto pesante, mentre un fluido molto viscoso fa molto attrito.

- L'olio da motore e' piu' denso dell'acqua, ma molto meno viscoso

Quali delle seguenti grandezze puo' essere espressa in dB? (sono ammesse risposte multiple, +/-1 pt cad.)

- La pressione sonora che agisce sull'orecchio umano

- La velocitá delle particelle d'aria

- La tensione elettrica alternata prodotta da un generatore di segnali

- Il pH di una soluzione chimica

- La temperatura in gradi Celsius

La potenza termica prodotta da una stufetta elettrica si calcola: (sono ammesse risposte multiple, +/-1 pt cad.)

- dalla tensione di alimentazione V dell'apparecchio, espressa in Volt

- dalla corrente I assorbita dall'apparecchio, espressa in Ampere

- E' data dal prodotto Tensione x Corrente (V · I)

- E' data dal rapporto Tensione / Corrente (V / I)

- E' data dal prodotto R · I2 (legge di Joule)

- E' data dal prodotto R · I (legge di Ohm)

- E' data dal rapporto V2 / R

# Text boxes

E

D

C

B

A

F

T O T A L E