# Esame di Fisica Tecnica del 23/1/2015

Cognome e Nome:

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 5%)

Per cuocere la pasta, si mette sul fornello una pentola contenente 4 litri d’acqua, inizialmente alla temperatura T1 = 10+F °C. Si porta l’acqua ad ebollizione, cosa che richiede un tempo pari a 20+E minuti. Determinare la potenza termica del fornello.

Indi calcolare quanta acqua evapora, dopo aver raggiunto l’ebollizione, durante la cottura della pasta, che dura 10+D minuti.

.

- Potenza termica del fornello	Q				W		(4 punti)

- Massa di acqua evaporata	Mev				kg		(4 punti)

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 5%)

Il vento con velocità pari a 20+F m/s, pressione atmosferica standard e temperatura di E °C investe frontalmente una ciminiera. Determinare la pressione massima esercitata dal vento nel punto di ristagno.

- Pressione massima al punto di ristagno   p				Pa		(6 punti)

3° Esercizio – Acustica (tolleranza +/- 0.5 dB)

Una macchina da cantiere è etichettata ha un livello di potenza sonora Lwa=100+E dB(A), ed opera ad una distanza di m 5+F da un gruppo di operai. Ogni giorno, la macchina è in funzione per un tempo di 1+B ore, e il rumore di fondo del cantiere, quando la macchina non è in funzione, è trascurabile.

Supponendo che la macchina sia una sorgente puntiforme omnidirezionale, che opera su un piano riflettente, determinare il livello di pressione sonora prodotto dalla macchina presso gli operai ed il Livello di Esposizione Personale (LEP) degli stessi.

Livello di Pressione Sonora	Lp				dB(A)       	(3 punti)

Livello di Esposizione Personale 	LEP		T60		dB(A)         	(3 punti)

4° Esercizio – Termocinetica (tolleranza +/- 15%)

Si sta progettando una rete di teleriscaldamento urbano. L’acqua viene erogata dalla centrale ad una temperatura di 90 + F °C, e deve giungere agli utilizzatori piu’ lontani ad una temperatura non inferiore ai 70 + E °C. La conduttura ha un diametro di 200 mm ed è isolata, per cui presenta un coeff. totale di scambio termico pari a 0.5+D/50 W/m2K. La temperatura all’infinito è pari a 0°C. Sapendo che l’acqua ha una velocità media di 5+F/4 m/s, determinare la massima lunghezza consentita per la tubazione onde garantire la temperatura minima di arrivo dell’acqua agli utilizzatori.

.

- Portata in massa di acqua		M        				kg/s		(4 punti)

.

- Potenza termica dispersa	max 	Qmax        			kW		(3 punti)

- Lunghezza massima della tubazione Lmax				m		(3 punti)

## Voto finale prova scritta		Punti

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

# Text boxes

E

D

C

B

A

F

VOTO FINALE   Punti: