# Esame di Fisica Tecnica del 25/09/2015

Cognome e Nome:

Matricola:                                                                C.Laurea:

Quanto calore serve per riscaldare l’aria contenuta in un ambiente, avente una massa di 40 + F kg, dalla temperatura iniziale di 0 + E °C alla temperatura finale di 20 + D °C?

La risposta deve contenere numero ed unità di misura – da 0 a 3 pt.

Dopo aver riscaldato l’aria (secca) nella stanza, si spruzza acqua per umidificarla, in modo da raggiungere una U.R. del 50 + E %. Quanta acqua è necessario spruzzare?

La risposta deve contenere numero ed unità di misura – da 0 a 3 pt.

Una conduttura dell’acqua ha un foro, da cui zampilla un getto diretto verso l’alto. Che altezza max può raggiungere il getto, se entro la tubazione la pressione relativa era di 3 + F/2 bar?

La risposta deve contenere numero ed unità di misura

Una lampada alogena di forma sferica emette 1000+F*100 Lumen. Ammesso che l’emissione sia omnidirezionale, calcolare l’illuminamento ad una distanza di 5 + E/4 m, trascurando le riflessione sulle superfici di pareti, pavimento e soffitto, visto che sono praticamente nere.

La risposta deve contenere numero ed unità di misura – da 0 a 3 pt.

Un calibratore per fonometri emette una pressione sonora pari esattamente ad 1 Pa. A quanti dB corrisponde?

La risposta deve contenere numero ed unità di misura – da 0 a 3 pt.

Calcolare la potenza termica emessa da un corpo scaldante alimentato da una portata di acqua di 2+F/4 litri/minuto, che entra nello stesso a 60+F °C ed esce dopo aver subito una riduzione di temperatura di 5+E/4 °C.

La risposta deve contenere numero ed unità di misura – da 0 a 3 pt.

Che differenza c'è fra calore e lavoro?				solo una risposta ammessa

  - Nessuna, sono entrambe forme di energia perfettamente equivalenti

  - Sono entrambe forme di energia, ma il lavoro è una forma "nobile", ed il calore una forma "degradata" di energia

  - Il calore è il lavoro nell'unità di tempo

  - Il calore si misura in chilocalorie, il lavoro in Joule

  - Il calore si trasforma spontaneamente in lavoro

  - Il lavoro si trasforma spontaneamente in calore

Quali "terapie" possono essere messe in atto per evitare la condensa interstiziale, a seguito di una verifica negativa col diagramma di Glaser?					sono ammesse risposte multiple

- Applicare un intonaco impermeabile all'esterno

- Introdurre una barriera al vapore all'interno

- Realizzare una facciata ventilata

- Applicare un isolamento termico esterno "a cappotto"

- Introdurre una barriera al vapore all'esterno

Per garantire condizioni di confort, a parita’ di MET e CLO, al crescere della temperatura occorre: 											solo una risposta ammessa

  - Mantenere invariata l’U.R.

  - Far crescere l’U.R., per evitare che “si secchi la gola”

  - Far calare l’U.R., per “far evaporare il sudore”

  - Mantenere invariato il titolo

  - Aumentare l’apporto di calore radiante, per “far evaporare il sudore”

Indicare i reali vantaggi di un sistema di riscaldamento a pannelli radianti ad acqua

sono ammesse risposte multiple

- Consentono un risparmio energetico in quanto funzionano con acqua a bassa temperatura

- Mantengono una temperatura quasi uniforme da pavimento a soffitto

- Evitano lo sporcamento delle pareti in corrispondenza dei tradizionali corpi scaldanti

- Garantiscono condizioni di confort mantenendo più bassa la temperatura dell'aria

- Giacché l'aria è mantenuta a temperatura inferiore, rendono conveniente stare molto vestiti e dunque più protetti dagli sbalzi termici

# Text boxes

E

D

C

B

A

F

T O T A L E