# Esercitazione d’esame:

Argomento dell’esercizio: Fluidodinamica

## Esercizio n°1:

Tratto dall’esame del 7/12/2001

### Premessa:

I dati d’ingresso d'ogni problema sono calcolati secondo il numero matricola del singolo studente, quindi noi useremo una matricola fittizia: matr.123456 (ABCDEF)

### Problema:

Un serbatoio di forma cilindrica ha un diametro di 1+0.02*CD m (D1) e contiene acqua sino ad un livello di 5+E m, che è mantenuto costante. Sul fondo è aperto un foro circolare con bordi smussati (β = 0.5), con diametro (D2) pari ad 1/25 di quello del serbatoio (D1), da cui esce l’acqua. Determinare la velocità d'uscita dell’acqua e la portata di massa.

Figura 1

### Dati:

D1: 1.68 m

H: 10 m

D2: 0.0672 m

W2: ?

### Svolgimento:

Determino la prima e la seconda sezione: la prima 1 a pelo dell’acqua, e la seconda 2 in linea con l’imboccatura del foro.

Ora posso utilizzare l'Equazione di Bernoulli:

- 1

Poiché il lavoro è nullo, W1 è trascurabile rispetto a W2 e P è nulla perché non si presenta alcuno sbalzo di pressione (la legge di Stevino non è valida in questo caso).

E quindi abbiamo:

- 2

Chiamo la distanza che va da H a 0 (H….0) h, sostituisco all'equazione precedente ottenendo:

- 3

Per l'Equazione di continuità abbiamo:

- 4

con A1 e A2 come rispettive aree dei condotti 1 e 2, sostituisco:

- 5

per la legge del moto del pelo libero:

- 6

sostituisco la funzione -3 alla -6:

- 7

Ovvero:

- 8

da questa formula possiamo calcolare ttot:

- 9

- 10

## Esercizio 2:

Tratto dall'esame del 17/01/02:

### Problema:

In una caldaia per la produzione di vapore, una resistenza genera calore per effetto Jaul. La potenza generata è pari a 1000+EF W. La caldaia contiene acqua satura, alla pressione di 10+C Bar. Determinare la temperatura e la portata in massa di vapore prodotto.

Figura 2

### Dati:

P=1056 W     => Q=1056 J/sec

Psat=13 Bar

Tsat= ?          => guardo le tabelle che mi danno attraverso la pressione di

saturazione la corrispondente temperatura di saturazione.

Quindi Tsat  =191 oC

Mvap= ?

### Svolgimento:

Innanzi tutto osserviamo il grafico P-V della trasformazione:

Figura 3

- 11

con r= al calore latente di vaporizzazione; r è tabellato quindi abbiamo:

- 12

- 13

## Esercizio n°3:

tratto dall'esame del 17/01/02:

### Problema:

Un aereo vola ad una velocità di 700+2*BC Km/h, ad una quota la cui pressione atmosferica è pari a 0.3+D/20 Bar. Sul musetto dell'aereo è montato un tubo di Pitot. Determinare la pressione differenziale indicata dal tubo di Pitot, e conseguentemente la pressione di ristagno.

Figura 4

Diamo uno sguardo alla struttura dei tubi di Pitot:

Figura 5

### Dati:

U=700+2*BC= 746 km/h     =>   207.22 m/s

Pa=0.3+D/20= 0.5 Bar

Ta=0°C

ΔP=?

PR=?

### Svolgimento:

Equazione di Bernoulli:

- 14

Sostituendo la formula al nostro caso abbiamo:

- 15

- 16

- 17

- 18

arrivati a questo punto dobbiamo calcolare la densità dell’aria a questa quota e a questa temperatura:

- 19

poichè consideriamo solo le grandezze specifiche dividiamo tutto per la massa:

- 20

siccome la densità è:

- 21

allora abbiamo:

- 22

Ricaviamo dalle tabelle il valore R dell'acqua:

R=287

- 23

in conclusione:

- 24

## Esercizio n°4:

Tratto dall'esame del 29/06/2001:

### Problema:

Determinare peso e volume di una massa d'aria d'assegnata pressione, temperatura ed entalpia.

### Dati:

P= 2+D                    => 6 bar

T= 50+EF                =>106°C

H=120+BC              =>143 KJ

Peso=?

V=?

### Svolgimento:

Dalla legge sui gas perfetti abbiamo:

- 25

poiché come nell'esercizio precedente voglio solo grandezze specifiche divido tutto per la massa:

- 26

- 27

per calcolare l'entalpia:

- 28

- 29

Dopo aver trovato la massa calcoliamo il peso:

- 30

Mi rimane da calcolare solo il volume totale:

- 31

## Esercizio n°5:

Tratto dall'esame del 29/06/2001

### Problema:

Determinare la perdita di carico R ed il coefficiente di perdita di carico localizzata β prodotto da un filtro antisabbia, conoscendo il diametro del condotto, la portata d'acqua e la caduta di pressione prodotta.

Figura 6

### Dati:

### Svolgimento:

Partiamo sempre dall'Equazione di bilanciamento dell'energia (Equazione di bilanciamento di Bernoulli):

- 32

La velocità del fluido è uguale essendo uguale la sezione del tubo quindi la possiamo tralasciare; la differenza di quota è nulla perché consideriamo il tubo perfettamente orizzontale.

Dalla definizione sappiamo che:

- 33

dalla legge della lunghezza equivalente:

- 34

quindi:

- 35

Adesso dalla formula della portata di massa

- 36

calcolo la velocità media del fluido:

- 37

- 38

- 39

## Esercizio n°6

Tratto dall'esame del 29/06/2001

### Problema:

Un alettone da formula 1dà luogo ad un valore medio della velocità dell'aria sulla sua faccia inferiore più elevato di un fattore k rispetto alla velocità della vettura (300 km/h), mentre sulla sua faccia superiore, piana, si suppone che la velocità dell'aria coincida con quella della vettura. Conoscendo la superficie dell'alettone, determinare la spinta deportante da esso prodotta.

Figura 7

### Dati:

### Svolgimento:

Per calcolare la forza deportante dobbiamo conoscere la pressione sopra e sotto l'alettone, che sappiamo essere

PB (pressione sulla parte bassa dell'alettone) < PA (pressione della parte alta dell'alettone).

Utilizziamo l'Equazione di Bernoulli trascurando le perdite di carico e la differenza di quota:

- 40

- 41

- 42

Calcoliamo le due velocità in m/sec:

- 43

Calcolo la differenza di pressione sulle due parti dell'alettone usando la formula -41 dopo aver trovato il valore ρaria nelle tabelle:

- 44

A questo punto siamo in grado di calcolare la forza deportante:

- 45

# Text boxes

H

D1

D2

P

V

2

P

1

U

Psat

PR